Приложение 1 к Решению № 26/32-1

|  | РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ |
| --- | --- |
|  | Комиссия по ЭМС РЭС Комиссия по радиовещанию РГ ВКР-11/АР-11 | Документ РГ2011/15-пересм.1 13 марта 2009 |

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 
АС РСС ПО ПУНКТАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАДИОСВЯЗИ 2011 ГОДА

(версия от 13 марта 2009 года)

1.1.	Рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, принимая во внимание Резолюцию 26 (Пересм. ВКР-07), и принять по ним надлежащие меры.

Предварительная позиция

АС РСС поддерживают деятельность МСЭ-R, направленную на глобальную гармонизацию использования радиочастотного спектра за счет сокращения национальных примечаний 
к Статье 5 Регламента радиосвязи.

Действия, которые необходимо предпринять

Рекомендовать АС РСС провести анализ национального использования спектра с целью гармонизации с международным распределением и подготовить предложения по удалению примечаний, относящихся к их странам, или названия стран из примечаний к Статье 5 Регламента радиосвязи.

1.2 Принимая во внимание исследования, проведенные МСЭ-R в соответствии 
с Резолюцией 951 (Пересм. ВКР-07), принять надлежащие меры с целью совершенствования системы международного регулирования.

Предварительная позиция

Администрации связи РСС поддерживают проведение исследований в соответствии 
с руководящими принципами, представленными в Дополнении 2 к Резолюции 951 (Пересм. ВКР-07), и в целях удовлетворения пункта 1.2 Повестки дня считают необходимым:

1. провести детальное рассмотрение всех вариантов совершенствования международной регламентарной структуры, перечисленных в Дополнении 1 к Резолюции 951 (Пересм. 
ВКР-07) с учетом тенденций развития технологий радиосвязи;

2. провести анализ положений и существующей таблицы распределения частот Регламента радиосвязи для того, чтобы определить те области, в которых существующая регламентарная структура не удовлетворяет текущим тенденциям развития новых технологий;

3. рассмотреть возможные дополнительные изменения Регламента радиосвязи, повышающие гибкость использования РЧС;

и на основе проведенных исследований оценить возможность применения Вариантов (применительно к конкретным полосам), приведенных в Дополнении 1 к Резолюции 951 (Пересм. ВКР-07) или других предложенных вариантов.

АС РСС считают, что любые изменения регулирования использования спектра должны проводиться применительно к конкретной полосе частот с учетом результатов исследований совместимости.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Провести анализ существующей таблицы распределения частот с учетом технологий, используемых в различных службах, при этом целесообразно сосредоточиться на следующих сочетаниях служб и применений:

а) Наземные службы:

  - Подвижная и фиксированная службы;

  - Подвижная и фиксированная и радиовещательная службы (на примере систем беспроводного доступа).

b) Спутниковые службы:

- Фиксированная спутниковая и радиовещательная спутниковая службы.

2. На основе анализа, проведенного по п.1 (выше), провести поэтапное рассмотрение по каждой конкретной полосе частот, в соответствии с Дополнением 2 к Резолюции 951 (Пересм. ВКР-07), выделяя при этом те полосы, для которых наиболее подходящим является применение Вариантов, перечисленных в Дополнении 1 к Резолюции 951 (Пересм. ВКР-07).

3. Подготовить ответы на следующие поставленные на собрании РГ 1В вопросы:

a) отражает ли термин «мультимедийный» технический смысл самого определения,

b) оценить результат введения новой службы, заменяющей существующее определение подвижной службы, с учетом того, что последняя включает в себя воздушную и морскую подвижные службы,

c) оценить в каких диапазонах частот будет использоваться НОВАЯ служба и предлагается ли ее использование во всех полосах частот.

1.3. Рассмотреть потребности в спектре и возможные регламентарные меры, включая распределения, с целью обеспечения безопасной работы беспилотных авиационных систем (БАС) на основе исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 421 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что:

1. Поскольку службы ВПС(R)С и ВП(R)С предназначены для связи обеспечения безопасности и регулярности полетов, главным образом на национальных или международных гражданских воздушных трассах, для них требуется разработка соответствующих международных стандартов ИКАО. В этой связи потребности БАС в спектре для этих служб в конечном итоге должны быть обоснованы и поддержаны ИКАО. При отсутствии обоснованных потребностей в ВПС(R)С и ВП(R)С для беспилотных авиационных систем АС РСС не поддерживают дополнительное распределение спектрального ресурса для этих служб.

2. При определении кандидатных полос частот для удовлетворения потребностей БАС следует рассматривать полосы, уже распределенные ВПС, ВПСС и ВРНС.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Следует рекомендовать администрациям связи РСС проинформировать и при необходимости подключить к данному вопросу органы исполнительной власти, ответственные за организацию воздушного движения, с целью координации 
с исследованиями, проводимыми в ИКАО.

2. Также следует предложить администрациям связи РСС проинформировать о работах по пункту повестки 1.3 производителей БАС в странах РСС для защиты интересов 
и обеспечения их конкурентоспособности в будущем.

1.4. Рассмотреть на основе результатов исследований МСЭ-R любые дополнительные регламентарные меры с целью содействия внедрению новых систем воздушной подвижной (R) службы (ВП(R)С) в полосах 112(117,975 МГц, 960(1164 МГц и 5000–5030 МГц 
в соответствии с Резолюциями 413 (Пересм. ВКР-07), 417 (ВКР-07) и 420 (ВКР-07).

Предварительная позиция

Исходя из требований Резолюций 413 (Пересм. ВКР-07), 417 (ВКР-07) и 420 (ВКР-07), а также, учитывая необходимость проведения всесторонних исследований совмещения с целью определения условий использования новых систем ВП(R)С, АС РСС считают следующее:

1. Должны быть обеспечены защита РЭС службы воздушной радионавигации (ВРНС) от РЭС воздушной подвижной службы (ВП(R)С) в полосе частот 960-1164 МГц, а также совместимость систем ВП(R)С в полосе частот 960-1164 МГц с РЭС РНСС, работающих в смежной полосе частот 1164-1215 МГц.

2. Поддерживается обеспечение совместимости систем ВП(R)С в полосе частот 
108-117,975 МГц с РЭС радиовещательной службы в полосе частот 87-108 МГц.

3. В отношении полосы частот 5000-5030 МГц необходимо обосновать потребность в спектре для систем ВП(R)C в указанном диапазоне частот, принимая во внимание возможность использования данных систем в полосе частот 5091-5150 МГц.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Проанализировать национальные таблицы распределения частот с целью уточнения сценариев совмещения, которые необходимо исследовать в рамках данного пункта повестки дня.

2. Определить характеристики существующих национальных систем ВРНС в полосе частот 960-1164 МГц с целью их последующего представления в виде вклада на собрание РГ 5В МСЭ-R (май 2009 года).

3. Разработать совместные предложения в  проект текста Отчета ПСК по п. 1.4 повестки дня ВКР-11 и направить на собрания РГ 5В МСЭ-R.

1.5. Рассмотреть вопрос о гармонизации спектра для электронного сбора новостей (ENG) на всемирной/региональной основе с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 954 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что гармонизация спектра для систем электронного сбора новостей (ENG) должна проводиться:

1. c учетом новых эффективных методов кодирования изображения и других перспективных технологий, принимая во внимание Рекомендации МСЭ-R F.1777 и МСЭ-R M.1824;

2. в полосах частот, уже распределенных на глобальной или региональной основе для фиксированной и подвижной служб.

При гармонизации частот для систем электронного сбора новостей не поддерживается рассмотрение новых распределений полос частот фиксированной и подвижной службам.

Действия, которые необходимо предпринять

Подготовить предложения по требованиям к частотному спектру и к параметрам систем ENG, TVOB и EFP, с целью пересмотра Рекомендаций МСЭ-R F.1777 и МСЭ-R M.1824 с учетом технического прогресса методов кодирования источника и методов передачи сигналов, используемых в системах 2 поколения.

1.6. Рассмотреть п. 5.565 Регламента радиосвязи с целью обновления использования спектра пассивными службами между 275 ГГц и 3000 ГГц в соответствии с Резолюцией 950 (Пересм. ВКР-07) и рассмотреть возможные процедуры для оптических линий в свободном пространстве с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 955 (ВКР-07).

Предварительная позиция

Диапазон 275 ГГц - 3000 ГГц (Резолюция 950)

АС РСС поддерживают пересмотр п. 5.565 РР. При пересмотре необходимо учитывать особенности ССИЗ (пассивной), СКИ (пассивной) и РАС. АС РСС считают, что необходимо определить полосы наиболее подходящих частот для каждой из служб.

Оптические линии в свободном пространстве (Резолюция 955)

1. АС РСС считают, что существующие на сегодня результаты исследований не дают возможности установить процедуры для оптических линий в свободном пространстве.

2. АС РСС поддерживают раздельный подход при рассмотрении наземных и спутниковых оптических линий.

Действия, которые необходимо предпринять

Рекомендовать АС РСС:

1. Принимать участие в работе соответствующих Исследовательских комиссий и Рабочих групп МСЭ-R.

2. Отслеживать ход подготовки региональных и других организаций к ВКР-11 и проводить анализ появляющихся документов, с целью возможной корректировки позиции АС РСС.

3. Изучить с целью возможной корректировки позиции АС РСС следующие документы, подготовленные Исследовательскими комиссиями МСЭ-R:

- Предварительный проект новой Рекомендации МСЭ-R RA.[1-3 THz] –  “Предпочтительные полосы частот для радиоастрономических измерений в диапазоне 1 – 3 ТГц”;

- Предварительный проект  нового отчета МСЭ-R RS.[ABOVE 275] – “Полосы частот в диапазоне от 275 до 3000 ГГц, интересующие пассивные службы ССИЗ/СКИ”;

- Рабочий документ по подготовке текста проекта отчета ПСК по пункту повестки дня 1.6.

1.7. Рассмотреть результаты исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 222 (Пересм. ВКР-07) с целью обеспечения долгосрочного наличия спектра и доступа к спектру, необходимому для удовлетворения потребностей воздушной подвижной спутниковой (R) службы, и принять надлежащие меры по данному вопросу при сохранении без изменений общего распределения подвижной спутниковой службе в полосах 1525–1559 МГц и 1626,5–1660,5 МГц.

Предварительная позиция

АС РСС считают, что:

1. Обеспечение гарантированной долгосрочной доступности к спектру ВПС(R)С в полосах частот 1525 – 1559/1626.5 – 1660.5 МГц не должно привести к изменению существующего общего распределения для ПСС в указанных полосах частот или к наложению ограничений на существующие и планируемые системы ПСС, эксплуатируемые в соответствии с положениями Регламента радиосвязи.

2. Вопрос о дополнительном распределении для ВПС(R)С в рамках данного пункта повестки дня ВКР-11 должен рассматриваться только при условии, что долгосрочные обоснованные потребности для ВПС(R)С не могут быть удовлетворены ни в полосах частот 1525 – 1559 / 1626.5 – 1660.5 МГц, ни в каких-либо других полосах частот, уже распределенных ПСС на первичной основе.

Действия, которые необходимо предпринять

АС РСС представляется целесообразным:

1. К следующему заседанию РГ ВКР-11/АР-11 определить степень удовлетворения текущих потребностей в спектре для систем ВПС(R)С, а также долгосрочные потребности в объеме высокоприоритетного трафика (приоритет 1- 6 Статьи 44 РР) для таких систем.

2. Определить возможные пути удовлетворения долгосрочных потребностей АС РСС в спектре для систем ВПС(R)С за счет полос частот 1525 – 1559 / 1626.5 – 1660.5 МГц, или каких-либо других полос частот, уже распределенных ПСС на первичной основе. При необходимости определить дополнительные полосы частот, которые могли бы рассматриваться для возможных новых распределений ВПС(R)С.

3. На основании анализа результатов исследований, проведенных в рамках МСЭ-R, определить преимущества и недостатки методов выполнения данного пункта повестки дня для АС РСС.

4. В случае выделения дополнительного (нового) спектра для систем ВПС(R)С выступать за то, чтобы указанный спектр мог использоваться только для целей ВПС(R)С (передачи высокоприоритетных сообщений категорий 1-6 Статьи 44 РР) и не использовался для целей передачи «обычного»/ коммерческого трафика ПСС. В противном случае в будущем это приведет к ситуации, аналогичной той, которая сложилась в настоящее время в  полосах частот 1545 – 1555 МГц / 1646.5 – 1656.5 МГц.

1.8. Рассмотреть ход проводимых МСЭ-R исследований технических и регламентарных вопросов, касающихся фиксированной службы в полосах между 71 ГГц и 238 ГГц, принимая во внимание Резолюции 731 (ВКР-2000) и 732 (ВКР-2000).

Предварительная позиция

Предварительная позиция АС РСС по данному пункту повестки дня ВКР-11 в стадии формирования.

Действия, которые необходимо предпринять

Продолжать сбор информации об использовании диапазона частот 71-238 ГГц фиксированной и пассивными службами.

1.9. Пересмотреть планы размещения частот и каналов в Приложении 17 Регламента радиосвязи в соответствии с Резолюцией 351 (Пересм. ВКР-07) с целью внедрения новых цифровых технологий для морской подвижной службы.

Предварительная позиция

АС РСС полагают, что реализация внедрения новых технологий возможна в течение переходного периода  после окончания ВКР-11.

Действия, которые необходимо предпринять

Заинтересованным АС РСС определить частоты и каналы в соответствии с Приложением 17, в которых возможно внедрение новых цифровых технологий в МПС и сроки переходного периода для их внедрения  после окончания ВКР-11.

1.10. Рассмотреть требования к распределению частот, касающиеся работы систем безопасности судов и портов, и соответствующие регламентарные положения согласно Резолюции 357 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что при проведении исследований должны быть представлены конкретные системы и их назначение, а также обоснованы дополнительные потребности в спектре для морской подвижной службы (МПС) и морской подвижной спутниковой службы (МПСС) с учетом потребностей ИМО.

При проведении исследований необходимо обеспечить защиту частотных присвоений РЭС, действующих в рамках существующих распределений в затронутых полосах частот.

При отсутствии обоснованных дополнительных потребностей для МПС и МПСС АС РСС не поддерживают дополнительное распределение спектрального ресурса для этих служб.

АС РСС не возражают против гармонизации полос частот для устройств радиочастотной идентификации (RFID) грузовых контейнеров и разработки единого стандарта, с учетом полос частот, выделенных для таких устройств на национальном уровне.

Использование других полос частот требует проведения соответствующих исследований по электромагнитной совместимости с действующими радиоэлектронными средствами.

Поскольку устройства RFID могут быть использованы для опознавания и контроля за перемещением грузовых контейнеров не только на морском транспорте, но и в других транспортных системах, АС РСС считают целесообразным разработку соответствующей рекомендации МСЭ-R.

В связи с тем, что устройства RFID относятся к устройствам малого радиуса действия (SRD), то исследования по вопросу гармонизации полос частот для таких устройств должны проводиться с учетом результатов исследований по п. 1.22 повестки дня ВКР-11.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Рекомендовать АС РСС определить необходимость дополнительных потребностей для МПС и МПСС и принять участие в работе ИМО по подготовке к ВКР-11.

2. Целесообразно отслеживать позиции международных организаций для того, чтобы позиция АС РСС была отражена в них адекватным образом.

3. Рекомендовать АС РСС при формировании позиции по RFID учитывать результаты исследований по п. 1.22 повестки дня ВКР-11.

1.11. Рассмотреть распределение на первичной основе службе космических исследований (Земля-космос) в полосе 22,55–23,15 ГГц с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 753 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС поддерживают проводимые исследования  МСЭ-R  по пункту 1.11 повестки  ВКР-11. Предложение АС РСС по данному пункту повестки дня ВКР-11 находится на стадии формирования. Это распределение может быть поддержано при условии обеспечения совместимости фиксированной, межспутниковой и подвижной служб со службой космических исследований (Земля-космос).

Действия, которые необходимо предпринять

При подготовке предложений по пункту повестки дня ВКР-11 АС РСС провести сбор информации о перспективных  службах в странах РСС в полосе 22.55-23.15 ГГц, их соответствии распределениям Регламента радиосвязи и критериям, использованным при исследованиях в РГ 7В МСЭ-R.

Просить заинтересованные АС РСС направить имеющуюся информацию по использованию этой полосы на следующее заседание РГ ВКР-11/АР-11.

1.12. Защитить первичные службы в полосе 37–38 ГГц от помех, вызываемых работой воздушной подвижной службы, с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 754 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС выступают за обеспечение адекватной защиты существующих и планируемых РЭС тех служб, которым данная полоса частот распределена в настоящее время, а также,  что работа средств службы космических исследований в полосе частот 37 – 38 ГГц возможна только при наложении на воздушную подвижную службу жестких ограничений.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Провести исследования по перспективам использования ВПС в полосе 37-38 ГГц.

2. Представить информацию о характеристиках существующих и перспективных РЭС радиослужб, которым распределена полоса частот 37-38 ГГц.

3. На основе данных, приведенных в приложении к материалу координатора, просить 
АС Кыргызской Республики подготовить совместный вклад на собрание РГ 5С.

1.13. Рассмотреть результаты исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 551 (ВКР-07) и решить вопрос об использовании спектра в полосе 21,4–22 ГГц для радиовещательной спутниковой службы и связанных с ней полос фидерных линий в Районах 1 и 3.

Предварительная позиция

АС РСС считают, что:

1. Принятие на ВКР-11 решения о разработке  Плана РвСС a-priori в диапазоне частот 21,4 -22 ГГц представляется наиболее равноправным и справедливым, хотя и трудно реализуемым из-за большого числа систем, заявленных по временной процедуре, и заинтересованности некоторых администраций в сохранении этих заявок.

2. Действующая временная координационная процедура не обеспечивает равноправного и справедливого доступа Государств Членов МСЭ к орбитально-частотному ресурсу, заблокированному заявками ограниченного числа стран.

3. В этих условиях следует рассматривать все возможности обеспечения  равноправного доступа всех стран к орбитально-частотному ресурсу в полосе частот 21,4-22 ГГц для систем РвСС.

АС РСС предлагают рассмотреть и включить в текст отчета ПСК, наряду с плановым и координационным подходом, также  метод распределения ресурса, основанный на координационных процедурах, дополненных рядом технических и регуляторных ограничений для систем РвСС. Эти  ограничения облегчат достижение координации между этими системами, позволят  уменьшить загрузку орбиты заявленными сетями РвСС и тем самым будут способствовать доступу к орбите стран, не заявивших ранее систем РвСС в рассматриваемой полосе частот либо имеющих затруднения в координации заявленных систем.

При этом возможно введение ограничений по числу систем, заявленных одной администрацией, по зоне обслуживания за пределами национальной территории, по техническим параметрам. Подобные ограничения в наиболее жестком виде были приняты при разработке действующих Планов ФСС и РвСС.

Вводимые ограничения могут быть отражены в Резолюции ВКР-11 или в некоторых примечаниях к статьям 5, 9 и 14 Регламента радиосвязи и в дальнейшем могут пересматриваться или  отменяться в зависимости от реальной потребности в  использовании  рассматриваемой полосы частот.

Действия, которые необходимо предпринять

Рекомендовать Российской Федерации направить вклад, согласованный в рамках РГ 
ВКР-11/АР-11, на заседание РГ 4А МСЭ-R.

Представить данный вклад на заседание Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию и просить АС РСС к заседанию Комиссий сообщить о возможности присоединения к данному вкладу.

Продолжить исследования по данному вопросу и подготовить рабочие материалы с использованием  результатов НИР по подготовке к ВКР-11 и АР-11 (п.5.1.4.2 ТЗ на НИР) для рассмотрения на следующем заседании РГ ВКР-11/АР-11.

1.14. Рассмотреть требования к новым применениям радиолокационной службы, а также рассмотреть распределения или регламентарные положения, касающиеся внедрения радиолокационной службы в диапазоне 30–300 МГц в соответствии с Резолюцией 611 (ВКР-07).

Предварительная позиция

На основе результатов проведенных исследований АС РСС предлагают дополнительное распределение полосы частот 154-156 МГц радиолокационной службе.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Уточнить технические характеристики РЛС обзора космического пространства, используемые в исследованиях совмещения и при необходимости подготовить предложения по изменению Рекомендации МСЭ-R М.1802.

2. Провести оценку обоснованности защитных критериев и технических характеристик РЭС ПС, предложенных в Рекомендации МСЭ-R М.1808.

3. Проанализировать возможность применения общих защитных критериев для РЭС ФС/ПС в полосах частот 138-144 МГц и 154-156 МГц.

4. Проанализировать национальные таблицы распределения частот с целью уточнения сценариев совмещения, которые необходимо исследовать в рамках данного пункта повестки дня.

5. Продолжить исследования совместимости локаторов обзора космического пространства с РЭС ФС/ПС с целью уточнения факторов, позволяющих облегчить условия совмещения этих РЭС.

6. Разработать совместные предложения по поводу изменения проекта текста Отчета ПСК по п. 1.14 повестки дня ВКР-11, которые направить на собрания РГ 5В МСЭ-R.

1.15. Рассмотреть возможные распределения в диапазоне 3–50 МГц радиолокационной службе для применений океанографических радаров с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 612 (ВКР-07).

Предварительная позиция

Возможные распределения в диапазоне 3-50 МГц для РЛС не должны затрагивать работу существующих служб радиосвязи.

Окончательная позиция АС РСС по конкретным полосам частот будет определена по результатам исследований в соответствии с Резолюцией 612 (ВКР-07).

Действия, которые необходимо предпринять

1. Определить модели распространения радиоволн в полосах частот 3–50 МГц.

2. Разработать сценарии совмещения между океанографическими радарами и РЭС затрагиваемых радиослужб в полосах частот 3-50 МГц.

3. Разработать методики оценки помех, провести исследования и определить условия совмещения океанографических радаров и РЭС затрагиваемых радиослужб в полосах частот 3-50 МГц.

1.16. Рассмотреть потребности пассивных систем для обнаружения молний во вспомогательной службе метеорологии, включая возможность распределения в диапазоне частот ниже 20 кГц, и принять надлежащие меры в соответствии с Резолюцией  671 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что работа пассивных систем метеорологии не должна накладывать дополнительные ограничения на работу существующих активных служб в полосах частот диапазона ниже 20 кГц.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Проанализировать Национальные таблицы распределения частот с целью определения потенциально затрагиваемых служб, работающих в соответствии с национальным распределением.

2. Провести исследования совместимости пассивных систем определения молний с РЭС радиослужб, для которых полосы частот распределены ниже 20 кГц.

1.17. Рассмотреть результаты исследований совместного использования частот подвижной службой и другими службами в полосе 790–862 МГц в Районах 1 и 3 в соответствии с Резолюцией 749 (ВКР-07) для обеспечения надлежащей защиты служб, которым распределена эта полоса частот, и принятия соответствующих мер.

Предварительная позиция

1. АС РСС считают, что при использовании подвижной службы (ПС) в полосе частот 790 – 862 МГц должна быть обеспечена защита РЭС существующих первичных служб, включая радиовещательную, воздушную радионавигационную и фиксированную службы, работающие в этом диапазоне с учетом результатов исследований, проводимых в РСС.

2. АС РСС поддерживают проведение исследований по анализу положений Соглашения GE06 с тем, чтобы на ВКР-11 выработать и принять условия использования ПС в полосе частот 790-862 МГц, при которых их использование не будет препятствовать использованию и развитию Плана Соглашения GE06.

3. АС РСС выступают за рассмотрение и исследование всех возможных сценариев совместного использования частот между подвижной службой и другими службами в полосе частот 790-862 МГц с учетом результатов исследований, проводимых в РСС.

4. АС РСС считают, что необходимо определение и принятие регуляторных и технических условий по обеспечению совмещения систем ПС из Района 3 и существующими радиослужбами из Района 1 в полосе частот 790-860 МГц с учетом положений Соглашения GE06.

5. Исследования, проводимые в соответствии с Резолюциями 224 (Пересм. ВКР-07) и 749 (ВКР-07) относительно использования полосы частот 790 - 862 МГц, не должны дублировать друг друга.

6. АС РСС считают, что должны быть  выработаны условия защиты существующих служб в целом, а не конкретных заявленных частотных присвоений. При рассмотрении критериев защиты РЭС других первичных служб, включая ВРНС, в полосе частот 790-862 МГц от РЭС подвижных служб АС РСС выступают за использование критериев защиты РЭС основанных на суммарном воздействии помех в зависимости от сценария совмещения.

Действия, которые необходимо предпринять

1. АС РСС рекомендуется провести исследования по совместимости между ПС и другими первичными службами, включая (см. также Документ ОЦГ 5-6/53, Приложение 1):

- радиовещательную службу, принимая во внимание положения Соглашения GE06, определяющие процедуры координации подвижной службы с радиовещательной;

- воздушную радионавигационную службу, распределенную по п. 5.312 Регламента радиосвязи в ряде стран Районе 1 в полосе частот 645 – 862 МГц.

2. Разработать совместные вклады по проекту текста Отчета ПСК по п. 1.17 повестки дня ВКР-11, которые направить на собрания ОЦГ 5-6 МСЭ-R.

1.18. Рассмотреть вопрос о расширении существующих первичных и вторичных распределений спутниковой службе радиоопределения (космос-Земля) в полосе 2483,5–2500 МГц (космос-Земля) с целью осуществления глобального первичного распределения, а также определить необходимые регламентарные положения на основе результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 613 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что повышение статуса распределения спутниковой службе радиоопределения (к-З) в полосе частот 2483,5 – 2500 МГц до первичного на всемирной основе возможно только при условии обеспечения полной совместимости с другими службами, которым распределена данная полоса частот, в том числе и имеющим вторичный статус (радиолокационная служба в Районе 1 с учетом п.5.399 РР).

Действия, которые необходимо предпринять

Рекомендовать АС РСС:

1. Провести исследования по определению совместимости спутниковой службы радиоопределения с существующими первичными и вторичными (см. п.5.399 РР) службами без наложения на них каких-либо ограничений.

2. По возможности собрать и представить на соответствующее собрание РГ 4С характеристики своих станций РЛС.

1.19. Рассмотреть регламентарные меры и их значение для внедрения систем радиосвязи с программируемыми параметрами и систем когнитивного радио на основе результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 956 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что:

1. Когнитивное радио (CRS) и программируемое радио (SDR) являются технологиями, которые могут использоваться в системах радиосвязи и не являются  службами радиосвязи.

2. Решения о возможности внедрения этих технологий (SDR и CRS), а также оценка необходимости изменения регуляторных положений, должны приниматься на основе проведения детальных исследований в отношении технических и регуляторных мер, обеспечивающих защиту РЭС, уже используемых в рамках существующих распределений, включая возможность использования гармонизированного контрольного канала, базы данных радиоинтерфейсов и других возможных подходов.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Рассмотреть определения технологий CRS и SDR, содержащихся в Документе 1В/40, Приложение 6.

2. На основании исследований, проведенных в МСЭ-R, определить возможные регуляторные вопросы и связанные с SDR и CRS концепции (база данных, СРС, комбинированная система, автономная или централизованная система).

1.20. Рассмотреть результаты исследований МСЭ-R и определение спектра для линий станций сопряжения на высотной платформе (HAPS) в полосе 5850–7500 MГц с целью обеспечения работы фиксированной и подвижной служб в соответствии с Резолюцией 734 (Пересм. ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что идентификация 2-х каналов по 80 МГц каждый для линий станций сопряжения HAPS в диапазоне частот 5850-7075 МГц в полосах, которые уже распределены фиксированной службе, должна проводиться только при обеспечении защиты существующих служб.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Определить потребность АС РСС в использовании станций сопряжения на высотной платформе HAPS в полосе частот 5850-7075 МГц.

2. В целях защиты существующих радиослужб определить радиослужбы, работающие 
в полосе частот 5850-7075 МГц в АС РСС на первичной основе в соответствии 
с национальными Таблицами распределения частот, которые нуждаются в защите от линий станций сопряжения HAPS.

3. Определить и обобщить информацию относительно технических и эксплутационных характеристик радиослужб, распределенных в настоящее время в полосе частот 
5850-7075 МГц в соответствии с национальными Таблицами распределения частот стран  АС РСС, для проведения исследований совместимости с линиями HAPS.

4. Провести исследования совместимости в соответствии с Резолюцией 734 (пересм. 
ВКР-07).

5. Идентифицировать предпочтительные полосы частот в диапазоне от 5850 до 7075 МГц для двух каналов по 80 МГц каждый для линий связи HAPS в соответствии с результатами проведенного исследования.

1.21. Рассмотреть первичное распределение радиолокационной службе в полосе 15,4–15,7 ГГц с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 614 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что дополнительное распределение полосы частот 15,4-15,7 ГГц радиолокационной службе возможно при условии обеспечения защиты РЭС, действующих в рамках существующих распределений в затронутых полосах частот.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Продолжить проведение исследований совместимости РЛС с ФСС в совмещенной полосе частот.

2. Продолжить проведение исследований совместимости РЛС с ССИЗ (пассивной и активной) и СКИ (пассивной).

3. На основе результатов проведенных исследований разработать проекты вкладов в МСЭ-R.

1.22. Рассмотреть воздействие излучения устройств малого радиуса действия на службы радиосвязи в соответствии с Резолюцией 953 (ВКР-07).

Предварительная позиция

Позиция АС РСС находится в стадии разработки (предложения по гармонизированным в рамках стран РСС полосам  частот и условиям их использования для конкретных типов SRD).

Предварительный анализ полученных данных показывает, что на текущий момент не существует ни одной полосы частот, гармонизированной в странах  РСС  для одного типа устройств малого радиуса действия.

На настоящем этапе исследований невозможно принять однозначное решение о гармонизации полос частот для устройств SRD на всемирной основе.

Поддерживается предложение о проведении исследований и разработке Рекомендации 
МСЭ-R по RFID.

АС РСС поддерживают гармонизацию полос частот для устройств радиочастотной идентификации RFID в том числе, с учетом исследований, проводимых в рамках пункта 1.10 повестки дня ВКР-11.

Действия, которые необходимо предпринять

АС РСС предлагается рассмотреть возможность гармонизации полос частот ПНМ 433,05-434,79 МГц (Район 1) и 915-928 МГц (Район 2) для работы SRD, включая RFID.

1.23. Рассмотреть распределения около 15 кГц в участках полос 415–526,5 кГц любительской службе на вторичной основе с учетом необходимости защиты существующих служб.

Предварительная позиция

АС РСС полагают, что выделение дополнительного спектра любительской службе на вторичной основе в полосе 415 – 526,5 кГц должно проводиться при условии обеспечения защиты РЭС служб, которым данная полоса распределена в настоящее время, включая частотные присвоения Планов Соглашения GE-85 для МПС и ВРНС.

Действия, которые необходимо предпринять

Продолжить изучение данного вопроса с целью выработки выводов и предложений по предварительной позиции АС РСС.

1.24. Рассмотреть существующее распределение метеорологической спутниковой службе в полосе 7750–7850 МГц с целью распространения этого распределения на полосу 7850–7900 МГц, ограниченную негеостационарными метеорологическими спутниками в направлении космос-Земля в соответствии с Резолюцией 672 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС выступает за необходимость обеспечения защиты существующих служб в полосе частот 7850-7900 МГц.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Проанализировать национальные таблицы распределения частот стран-членов РСС с целью определения расхождений с международной таблицей распределения частот в распределении полос частот 7750-7850 МГц и 7850-7900 МГц.

2. Провести исследования совмещения метеорологической службы со службами, имеющими распределения в полосе частот 7850-7900 МГц в странах РСС. В частности, провести исследования совмещения метеорологической спутниковой службы с радиолокационной службой, имеющей на территории России распределение в полосе частот 7850-7900 МГц.

1.25. Рассмотреть возможные дополнительные распределения подвижной спутниковой службе в соответствии с Резолюцией 231 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что:

1. Необходимость в дополнительных распределениях для ПСС должна быть обоснована соответствующими потребностями, которые, в свою очередь, не могут быть удовлетворены за счет существующих распределений для ПСС

2. Новые распределения для ПСС должны проводиться только в тех полосах частот диапазона 4 – 16 ГГц, в которых может быть обеспечена полная совместимость ПСС с существующими наземными и космическими службами. При этом необходимо учитывать, что абонентское оборудование систем ПСС, как правило, оснащено ненаправленными антеннами, что затрудняет достижение их совмещения с РЭС других служб.

Действия, которые необходимо предпринять

1. АС РСС к следующему собранию РГ ВКР-11/АР-11 определить потребность 
в дополнительном спектре на период 2010 - 2020 г.г. для новых систем ПСС в диапазоне 
4 - 16 ГГц.

2. Провести оценку степени практической загрузки существующих распределений ПСC 
и возможность удовлетворения перспективных потребностей за счет существующих распределений.

3. Определить возможные полосы частот в диапазоне 4 - 16 ГГц, в которых могли бы работать новые системы ПСС, а также полосы частот, в которых рассматривать возможность новых распределений для ПСС крайне нежелательно. К последним полосам необходимо отнести полосы ФСС, учитывая крайнюю сложность достижения совмещения между системами ФСС и ПСС.

4. Определить технические характеристики новых систем ПСС, которые могли бы эксплуатироваться в диапазоне частот 4 – 16 ГГц.

2. В соответствии с Резолюцией 28 (Пересм. ВКР-03) рассмотреть пересмотренные Рекомендации МСЭ-R, включенные посредством ссылки в Регламент радиосвязи, которые переданы Ассамблеей радиосвязи, и принять решение о том, следует ли обновлять соответствующие ссылки в Регламенте радиосвязи согласно принципам, содержащимся в Дополнении 1 к Резолюции 27 (Пересм. ВКР-07).

Предварительная позиция

Предварительная позиция АС РСС по данному пункту повестки дня ВКР-11 находится в стадии формирования.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Провести анализ Регламента радиосвязи для определения корректности применения процедур Резолюции 27 (Пересм. ВКР-07) и Резолюции 28 (Пересм. ВКР-03) в отношении Рекомендаций МСЭ-R, включенных в Регламент радиосвязи посредством ссылки.

2. По результатам анализа подготовить соответствующие предложения.

4. В соответствии с Резолюцией 95 (Пересм. ВКР-07) рассмотреть резолюции и рекомендации предыдущих конференций с целью их возможного пересмотра, замены или аннулирования.

Предварительная позиция

Предварительная позиция АС РСС по данному пункту повестки дня ВКР-11 находится в стадии формирования.

Действия, которые необходимо предпринять

АС РСС провести анализ списков резолюций и рекомендаций, представленных в Приложениях 1 и 2 к материалам координатора и подготовить соответствующие предложения в отношении их возможного пересмотра, замены и аннулирования.

7. Рассмотреть возможные изменения в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции "Процедуры предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям" в соответствии с Резолюцией 86 (Пересм. ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что пересмотр процедур предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям:

1. не должен приводить к общему усложнению и удорожанию процесса заявления частотных присвоений спутниковых сетей;

2. должен быть направлен на совершенствование текста Регламента радиосвязи и на упрощение или преобразования Правил процедуры с целью их отражения в Регламенте радиосвязи;

3. необходимо рассмотреть возможные дополнительные изменения Регламента радиосвязи, повышающие гибкость использования полос частот и спутниковых орбит системами спутниковой связи, уделяя особое внимание вопросам обеспечения связи в северных широтах с использованием негеостационарных систем на высокоэллиптической орбите с высоким наклонением.

Действия, которые необходимо предпринять

Разработать предложения, направленные на  пересмотр положений Регламента радиосвязи с целью устранения трудностей, с которыми АС РСС  сталкиваются при применении процедур Регламента радиосвязи по предварительной публикации, координации, заявлению и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям.

8.1	Рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи.

Предварительная позиция АС РСС

Позиция АС РСС по Отчету Директора Бюро радиосвязи будет определена после представления проекта Отчета на ПСК в 2011 году.

Вопрос A (Резолюция 63 (Пересм ВКР-07)).

Позиция АС РСС находится в стадии формирования.

Вопрос В (Резолюция 547 (Пересм ВКР-07)).

Позиция АС РСС не определена.

Вопрос С (Резолюция 673 (ВКР-07))

АС РСС полагают,  что изменения в Регламенте радиосвязи, касающиеся признания роли и значения применений радиосвязи для наблюдения Земли, могут быть рассмотрены только после завершения детальных исследований по данному пункту повестки дня.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Рекомендовать АС РСС информировать РГ ВКР-11/АР-11 о любых трудностях и противоречиях, встречающихся при применении Регламента радиосвязи, для формирования общей позиции АС РСС и информирования Директора Бюро радиосвязи МСЭ.

2. По Резолюции 63 (ВКР-07): определить позицию АС РСС в контексте взаимосвязи ПНМ устройств с устройствами малого радиуса действия.

3. По Резолюции 673 (ВКР-07): принять участие в работах по ее пересмотру  и разработке методов для улучшения признания других научных применений.

8.2	Рекомендовать Совету пункты для включения в повестку дня следующей ВКР и представить свои соображения в отношении предварительной повестки дня последующей конференции и в отношении возможных пунктов повесток дня будущих конференций, принимая во внимание Резолюцию 806 (ВКР-07).

Предварительная позиция АС РСС

Предварительная позиция АС РСС по данному пункту повестки дня ВКР-11 в стадии формирования.

Действия, которые необходимо предпринять

Повестка дня будущих конференций формируется на основе предложений администраций связи, согласованных в рамках соответствующих региональных организаций. Поэтому администрациям связи РСС, желающим включить какой-либо вопрос в повестку дня Конференции 2015 года и последующих, целесообразно представить свои предложения в возможно более ранний срок для обсуждения в рамках РГ ВКР-11/АР-11 с целью получения более широкой поддержки среди стран участников РСС.