Приложение 2 к Решению № 25/31-1

|  | РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ |
| --- | --- |
|  | Комиссия по ЭМС РЭС Комиссия по радиовещанию РГ ВКР-11/АР-11 | Документ РГ2011/13 Приложение 4 14 октября 2008 |

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 
АС РСС ПО ПУНКТАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАДИОСВЯЗИ 2011 ГОДА

1.1.	Рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, принимая во внимание Резолюцию 26 (Пересм. ВКР-07), и принять по ним надлежащие меры.

Предварительная позиция

АС РСС поддерживают деятельность МСЭ-R, направленную на глобальную гармонизацию использования радиочастотного спектра за счет сокращения национальных примечаний к Статье 5 Регламента радиосвязи.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Рекомендовать АС РСС провести анализ национального использования спектра с целью гармонизации с международным распределением и подготовить предложения по удалению названия стран из примечаний к Статье 5 Регламента радиосвязи.

2. Провести анализ примечаний к Статье 5 Регламента радиосвязи, в которых упомянуты наименования стран РСС.

1.2 Принимая во внимание исследования, проведенные МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 951 (Пересм. ВКР-07), принять надлежащие меры с целью совершенствования системы международного регулирования.

Предварительная позиция

Администрации связи РСС поддерживают проведение исследований в соответствии с руководящими принципами, представленными в Дополнении 2 к Резолюции 951 (Пересм. ВКР-07), и в целях удовлетворения пункта 1.2 Повестки дня считают необходимым:

1. Провести детальное рассмотрение всех вариантов совершенствования международной регламентарной структуры, перечисленных в Дополнении 1 к Резолюции 951 (Пересм. ВКР-07) с учетом тенденций развития технологий радиосвязи.

2. Провести анализ существующей таблицы распределения частот с учетом технологий и регуляторных особенностей, применительно к различным службам, с целью выбора одной (нескольких) конкретных полос частот, на примере которых будут отработаны различные подходы к  проведению исследований.

3. На основе проведенного анализа поэтапно рассмотреть каждую конкретную полосу частот, в соответствии с Этапами 2 и 3 Дополнения 2 к Резолюции 951 (Пересм. ВКР-07).

Действия, которые необходимо предпринять

1. Провести детальный анализ предложенных в Дополнении 1 к Резолюции 951 (Пересм. ВКР-07) вариантов совершенствования международной регламентарной среды.

2. Провести анализ существующей таблицы распределения частот с учетом технологий, используемых в различных службах, при этом целесообразно сосредоточиться на следующих сочетаниях служб и применений:

а) Наземные службы:

  - Подвижная и фиксированная службы;

  - Подвижная и фиксированная и радиовещательная службы (на примере систем беспроводного доступа).

b) Спутниковые службы:

- Фиксированная спутниковая и радиовещательная спутниковая службы;

с) Наземные и спутниковые службы:

- Подвижная и подвижная спутниковая службы (например, использование дополнительного наземного компонента (CGC));

- Радионавигационная и радионавигационная спутниковая (например, использование GNSS повторителей).

3. На основе анализа, проведенного по п.2 (выше), провести поэтапное рассмотрение по каждой конкретной полосе частот, в соответствии с Дополнением 2 к Резолюции 951 (Пересм. ВКР-07), выделяя при этом те полосы, для которых наиболее подходящим является применение Вариантов, перечисленных в Дополнении 1 к Резолюции 951 (Пересм. ВКР-07).

4. Подготовить предложения в группу Докладчика по п.1.2. и на собрание РГ 1В.

1.3. Рассмотреть потребности в спектре и возможные регламентарные меры, включая распределения, с целью обеспечения безопасной работы беспилотных авиационных систем (БАС) на основе исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 421 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что:

1. Поскольку службы ВПС(R)С и ВП(R)С предназначены для связи обеспечения безопасности и регулярности полетов, главным образом на национальных или международных гражданских воздушных трассах, для них требуется разработка соответствующих международных стандартов ИКАО. В этой связи потребности БАС в спектре для этих служб в конечном итоге должны быть обоснованы и поддержаны ИКАО. При отсутствии обоснованных потребностей в ВПС(R)С и ВП(R)С для беспилотных авиационных систем АС РСС не поддерживают дополнительное распределение спектрального ресурса для этих служб.

2. При определении кандидатных полос частот для удовлетворения потребностей БАС следует рассматривать полосы, уже распределенные ВПС, ВПСС и ВРНС.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Следует рекомендовать Администрациям связи РСС проинформировать и при необходимости подключить к данному вопросу органы исполнительной власти, ответственные за организацию воздушного движения, с целью координации с исследованиями, проводимыми в ИКАО.

2. Также следует предложить Администрациям связи РСС проинформировать о работах по пункту повестки 1.3 производителей БАС в странах РСС для защиты интересов и обеспечения их конкурентоспособности в будущем.

1.4 Рассмотреть на основе результатов исследований МСЭ-R любые дополнительные регламентарные меры с целью содействия внедрению новых систем воздушной подвижной (R) службы (ВП(R)С) в полосах 112(117,975 МГц, 960(1164 МГц и 5000–5030 МГц в соответствии с Резолюциями 413 (Пересм. ВКР-07), 417 (ВКР-07) и 420 (ВКР-07).

Предварительная позиция

Исходя из требований Резолюций 413 (Пересм. ВКР-07), 417 (ВКР-07) и 420 (ВКР-07), а также, учитывая необходимость проведения всесторонних исследований совмещения с целью определения условий использования новых систем ВП(R)С, АС РСС считают следующее:

1. Должны быть обеспечены защита РЭС службы воздушной радионавигации (ВРНС) от РЭС воздушной подвижной службы (ВП(R)С) в полосе частот 960-1164 МГц, а также совместимость систем ВП(R)С в полосе частот 960-1164 МГц с РЭС РНСС, работающих в смежной полосе частот 1164-1215 МГц.

2. Поддерживается обеспечение совместимости систем ВП(R)С в полосе частот 
108-117,975 МГц с РЭС радиовещательной службы в полосе частот 87-108 МГц.

3. В отношении полосы частот 5000-5030 МГц в первую очередь необходимо обосновать потребность в спектре для систем ВП(R)C в указанном диапазоне частот, принимая во внимание возможность использования данных систем в полосе частот 5091-5150 МГц.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Проанализировать национальные таблицы распределения частот с целью уточнения сценариев совмещения, которые необходимо исследовать в рамках данного пункта повестки дня.

2. Определить характеристики существующих национальных систем ВРНС в полосе частот 960-1164 МГц с целью их последующего представления в виде вклада на собрание РГ 5В МСЭ-R (май 2009 года).

3. Разработать совместные предложения в  проект текста Отчета ПСК по п. 1.4 повестки дня ВКР-11 и направить на собрания РГ 5В МСЭ-R.

1.5. Рассмотреть вопрос о гармонизации спектра для электронного сбора новостей (ENG) на всемирной/региональной основе с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 954 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что гармонизация спектра для систем электронного сбора новостей (ENG) должна проводиться:

1. c учетом новых эффективных методов кодирования изображения и других перспективных технологий, принимая во внимание Рекомендации МСЭ-R F.1777 и МСЭ-R M.1824;

2. в полосах частот, уже распределенных на глобальной или региональной основе для фиксированной и подвижной служб.

При гармонизации частот для систем электронного сбора новостей не поддерживается рассмотрение новых распределений полос частот фиксированной и подвижной службам.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Подготовить предложения по требованиям к частотному спектру и к параметрам систем ENG, TVOB и EFP, с целью пересмотра Рекомендаций МСЭ-R F.1777 и МСЭ-R M.1824 с учетом технического прогресса методов кодирования источника и методов передачи сигналов, используемых в системах 2 поколения.

2. Разработать и направить в АС РСС вопросник по использованию полос частот для систем ENG в странах РСС.

1.6. Рассмотреть п. 5.565 Регламента радиосвязи с целью обновления использования спектра пассивными службами между 275 ГГц и 3000 ГГц в соответствии с Резолюцией 950 (Пересм. ВКР-07) и рассмотреть возможные процедуры для оптических линий в свободном пространстве с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 955 (ВКР-07).

Предварительная позиция

Диапазон 275 ГГц - 3000 ГГц (Резолюция 950)

АС РСС поддерживают пересмотр п. 5.565 РР и возможное расширение ТРЧ РР за пределы 275 ГГц. При пересмотре необходимо учитывать особенности ССИЗ (пассивной), СКИ (пассивной) и РАС. Для ССИЗ предлагается определить полосы наиболее подходящих частот. АС РСС считают возможным обеспечение доступа ко всему участку спектра радиоастрономической службе при условии обеспечения пространственного разнесения, с учетом того, что станции РАС размещаются в высокогорье или на космических платформах.

Оптические линии в свободном пространстве (Резолюция 955)

1. АС РСС считают, что существующие на сегодня результаты исследований не дают возможности установить процедуры для оптических линий в свободном пространстве.

2. АС РСС поддерживают раздельный подход при рассмотрении наземных и спутниковых оптических линий.

Действия, которые необходимо предпринять

Рекомендовать АС РСС:

1. Принимать участие в работе соответствующих Исследовательских комиссий и Рабочих групп МСЭ-R.

2. Отслеживать ход подготовки региональных и других организаций к ВКР-11 и проводить анализ появляющихся документов, с целью возможной корректировки позиции АС РСС.

1.7. Рассмотреть результаты исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 222 (Пересм. ВКР-07) с целью обеспечения долгосрочного наличия спектра и доступа к спектру, необходимому для удовлетворения потребностей воздушной подвижной спутниковой (R) службы, и принять надлежащие меры по данному вопросу при сохранении без изменений общего распределения подвижной спутниковой службе в полосах 1525–1559 МГц и 1626,5–1660,5 МГц.

Предварительная позиция

АС РСС считают, что:

1. Обеспечение гарантированной долгосрочной доступности к спектру ВПС(R)С в полосах частот 1525 – 1559/1626.5 – 1660.5 МГц не должно привести к изменению существующего общего распределения для ПСС в указанных полосах частот или к наложению ограничений на существующие и планируемые системы ПСС, эксплуатируемые в соответствии с положениями Регламента радиосвязи.

2. Вопрос о дополнительном распределении для ВПС(R)С в рамках данного пункта повестки дня ВКР-11 должен рассматриваться только при условии, что долгосрочные обоснованные потребности для ВПС(R)С не могут быть удовлетворены ни в полосах частот 1525 – 1559 / 1626.5 – 1660.5 МГц, ни в каких-либо других полосах частот, уже распределенных ПСС на первичной основе.

Действия, которые необходимо предпринять

АС РСС представляется целесообразным:

1. Определить степень удовлетворения текущих потребностей в спектре для систем ВПС(R)С, а также долгосрочные потребности в объеме высокоприоритетного трафика (приоритет 1- 6 Статьи 44 РР) для таких систем.

2. Определить возможные пути удовлетворения долгосрочных потребностей АС РСС в спектре для систем ВПС(R)С за счет полос частот 1525 – 1559 / 1626.5 – 1660.5 МГц, или каких-либо других полос частот, уже распределенных ПСС на первичной основе;- при необходимости, определить дополнительные полосы частот, которые могли бы рассматриваться для возможных новых распределений ВПС(R)С.

3. На основании анализа результатов исследований, проведенных в рамках МСЭ-R, определить преимущества и недостатки методов выполнения данного пункта повестки дня для АС РСС.

1.8. Рассмотреть ход проводимых МСЭ-R исследований технических и регламентарных вопросов, касающихся фиксированной службы в полосах между 71 ГГц и 238 ГГц, принимая во внимание Резолюции 731 (ВКР-2000) и 732 (ВКР-2000).

Предварительная позиция

АС РСС поддерживают проведение исследований по совмещению фиксированной службы и других активных служб и совместимости между фиксированной службой и пассивными службами в диапазоне радиочастот 71-238 ГГц.

Действия, которые необходимо предпринять

Провести сбор информации о перспективных к использованию в странах РСС полосах частот для приложений фиксированной службы в диапазоне 71-238 ГГц и условиях их использования в этих странах с целью определения единых полос и условий их использования.

1.9. Пересмотреть планы размещения частот и каналов в Приложении 17 Регламента радиосвязи в соответствии с Резолюцией 351 (Пересм. ВКР-07) с целью внедрения новых цифровых технологий для морской подвижной службы.

Предварительная позиция

АС РСС поддерживают  пересмотр Приложения 17 РР в соответствии с Резолюцией 351 (Пересм. ВКР-07). При этом АС РСС считают целесообразным определить  переходный период с целью создания администрациям временных условий, достаточных для внедрения новых цифровых технологий в МПС после окончания ВКР-11.

Действия, которые необходимо предпринять

Заинтересованным АС РСС определить сроки переходного периода, достаточные для внедрения новых цифровых технологий в МПС после окончания ВКР-11.

1.10. Рассмотреть требования к распределению частот, касающиеся работы систем безопасности судов и портов, и соответствующие регламентарные положения согласно Резолюции 357 (ВКР-07).

Предварительная позиция

1. АС РСС не возражают против проведения исследований, направленных на определение потребностей морской подвижной службы (МПС) в дополнительном частотном ресурсе в полосах частот ниже 1 ГГц и морской подвижной спутниковой службе (МПСС) в соответствии с Резолюцией 357 (ВКР-07) с целью обеспечения функционирования систем безопасности судов и портов, а также безопасности мореплавания.

2. АС РСС считают, что при проведении исследований должны быть представлены конкретные системы и их назначение, а также обоснованы дополнительные потребности в спектре для МПС и МПСС с учетом потребностей и позиции IMO.

3. Кроме того, при проведении исследований необходимо обеспечить защиту частотных присвоений РЭС, действующих в рамках существующих распределений в затронутых полосах частот.

4. При отсутствии обоснованных дополнительных потребностей в МПС и МПСС для систем безопасности судов и портов АС РСС не поддерживают дополнительное распределение спектрального ресурса для этих служб.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Рекомендовать АС РСС определить необходимость дополнительных потребностей для МПС и МПСС и принять участие в работах IMO.

2. Целесообразно отслеживать позиции международных организаций для того, чтобы позиция АС РСС была отражена в них адекватным образом.

1.11. Рассмотреть распределение на первичной основе службе космических исследований (Земля-космос) в полосе 22,55–23,15 ГГц с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 753 (ВКР-07).

Предварительная позиция

Предварительная позиция АС РСС по данному пункту повестки дня ВКР-11 в стадии формирования.

Действия, которые необходимо предпринять

Будут определены позднее.

1.12. Защитить первичные службы в полосе 37–38 ГГц от помех, вызываемых работой воздушной подвижной службы, с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 754 (ВКР-07).

Предварительная позиция

1. Предложение АС РСС по данному пункту повестки дня ВКР-11 на стадии формирования.

2. АС РСС выступают за обеспечение защиты существующих и планируемых РЭС радиослужб, которым распределена полоса частот 37-38 ГГц.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Провести исследования по перспективам использования ВПС в полосе 37-38 ГГц.

2. Представить информацию о характеристиках существующих и перспективных РЭС радиослужб, которым распределена полоса частот 37-38 ГГц.

1.13. Рассмотреть результаты исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 551 (ВКР-07) и решить вопрос об использовании спектра в полосе 21,4–22 ГГц для радиовещательной спутниковой службы и связанных с ней полос фидерных линий в Районах 1 и 3.

Предварительная позиция

АС РСС считают, что:

1. Разработка Плана РвСС в диапазоне частот 21,4 -22 ГГц  представляется нереализуемой из-за большого числа систем, заявленных по временной процедуре.

2. Сохранение действующей временной координационной процедуры не обеспечивает равноправного доступа стран-членов МСЭ к орбитально-частотному ресурсу, заблокированному заявками ограниченного числа стран.

3. Следует использовать подход, основанный на координационных процедурах, дополненных рядом технических и регуляторных мер – ограничений, уменьшающих загрузку орбиты заявленными и вновь заявляемыми сетями РвСС и способствующих доступу к орбите стран, не заявивших ранее систем РвСС в рассматриваемой полосе частот либо имеющих затруднения в координации заявленных систем.

4. Возможно введение ограничений по числу систем, заявленных одной администрацией, по зоне обслуживания за пределами национальной территории, по техническим параметрам, по сроку ввода системы в действие.

5. Вводимые ограничения могут быть отражены в специальной Резолюции ВКР-11 или в некоторых примечаниях к Статьям 9 и 11 Регламента радиосвязи и в дальнейшем могут пересматриваться или отменяться в зависимости от реальной потребности в использовании рассматриваемой полосы частот.

Действия, которые необходимо предпринять

Провести анализ результатов собрания РГ 4А (октябрь 2008), для уточнения позиции АС РСС по этому вопросу.

1.14. Рассмотреть требования к новым применениям радиолокационной службы, а также рассмотреть распределения или регламентарные положения, касающиеся внедрения радиолокационной службы в диапазоне 30–300 МГц в соответствии с Резолюцией 611 (ВКР-07).

Предварительная позиция

На основе результатов проведенных исследований АС РСС полагают, что в соответствии с п. 1.14 ВКР-11 дополнительное распределение радиолокационной службе может быть сделано в полосе частот 154-156 МГц.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Проанализировать национальные таблицы распределения частот с целью уточнения сценариев совмещения, которые необходимо исследовать в рамках данного пункта повестки дня.

2. Продолжить исследования совместимости локаторов обзора космического пространства с РЭС ФС/ПС с целью уточнения факторов, позволяющих облегчить условия совмещения этих РЭС.

3. Разработать совместные предложения по поводу изменения проекта текста Отчета ПСК по п. 1.14 повестки дня ВКР-11, которые направить на собрания РГ 5В МСЭ-R.

1.15. Рассмотреть возможные распределения в диапазоне 3–50 МГц радиолокационной службе для применений океанографических радаров с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 612 (ВКР-07).

Предварительная позиция

Администрации связи РСС не возражают против проведения исследований по совместимости океанографических радаров в различных участках полосы частот 
3-50 МГц с существующими службами. Окончательная позиция АС РСС по конкретным полосам частот будет определена по результатам таких исследований.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Определить модели распространения радиоволн в полосах частот 3–50 МГц.

2. Разработать сценарии совмещения между океанографическими радарами и РЭС затрагиваемых радиослужб в полосах частот 3-50 МГц.

3. Разработать методики оценки помех, провести исследования и определить условия совмещения океанографических радаров и РЭС затрагиваемых радиослужб в полосах частот 3-50 МГц.

1.16. Рассмотреть потребности пассивных систем для обнаружения молний во вспомогательной службе метеорологии, включая возможность распределения в диапазоне частот ниже 20 кГц, и принять надлежащие меры в соответствии с Резолюцией  671 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что работа пассивных систем метеорологии не должна ограничивать существующие активные службы в полосах частот диапазона ниже 20 кГц.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Проанализировать Национальные таблицы распределения частот с целью определения потенциально затрагиваемых служб, работающих в соответствии с национальным распределением.

2. Определить параметры систем обнаружения молний, необходимые для проведения исследований совместимости.

3. Провести исследования совместимости пассивных систем определения молний с РЭС радиослужб, для которых полосы частот распределены ниже 20 кГц.

1.17. Рассмотреть результаты исследований совместного использования частот подвижной службой и другими службами в полосе 790–862 МГц в Районах 1 и 3 в соответствии с Резолюцией 749 (ВКР-07) для обеспечения надлежащей защиты служб, которым распределена эта полоса частот, и принятия соответствующих мер.

Предварительная позиция

1. АС РСС считают, что при использовании подвижной службы (ПС) в полосе частот 790 – 862 МГц должна быть обеспечена защита РЭС существующих первичных служб, включая радиовещательную, воздушную радионавигационную и фиксированную службы, работающие в этом диапазоне.

2. АС РСС поддерживают проведение исследований по анализу положений Соглашения GE06 с тем, чтобы на ВКР-11 выработать и принять условия использования ПС в полосе частот 790-862 МГц, при которых их использование не будет препятствовать использованию и развитию Плана Соглашения GE06.

3. АС РСС выступают за рассмотрение и исследование всех возможных сценариев совместного использования частот между подвижной службой и другими службами в полосе частот 790-862 МГц.

4. АС РСС считают, что необходимо определение и принятие регуляторных и технических условий по обеспечению совмещения систем ПС из Района 3 и существующими радиослужбами из Района 1 в полосе частот 790-860 МГц с учетом положений Соглашения GE06.

5. Исследования, проводимые в соответствии с Резолюциями 224 (Пересм. ВКР-07) и 749 (ВКР-07) относительно использования полосы частот 790 - 862 МГц, не должны дублировать друг друга.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Провести исследования по совместимости между ПС и другими первичными службами, включая:

- радиовещательную службу, принимая во внимание положения Соглашения GE06, определяющие процедуры координации подвижной службы с радиовещательной.

- воздушную радионавигационную службу, распределенную по  п. 5.312 Регламента радиосвязи в ряде стран Районе 1 в полосе частот 645 – 862 МГц.

2. Разработать совместные вклады по проекту текста Отчета ПСК по п. 1.17 повестки дня ВКР-11, которые направить на собрания ОЦГ 5-6 МСЭ-R.

1.18. Рассмотреть вопрос о расширении существующих первичных и вторичных распределений спутниковой службе радиоопределения (космос-Земля) в полосе 2483,5–2500 МГц (космос-Земля) с целью осуществления глобального первичного распределения, а также определить необходимые регламентарные положения на основе результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 613 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что повышение статуса распределения спутниковой службе радиоопределения (к-З) в полосе частот 2483,5 – 2500 МГц до первичного на всемирной основе возможно только при условии обеспечения полной совместимости с другими службами, которым распределена данная полоса частот, в том числе и имеющим вторичный статус (радиолокационная служба в Районе 1).

Действия, которые необходимо предпринять

Необходимо проведение исследований по определению совместимости спутниковой службы радиоопределения с существующими первичными и вторичными (см. п. 5.399 РР) службами.

1.19. Рассмотреть регламентарные меры и их значение для внедрения систем радиосвязи с программируемыми параметрами и систем когнитивного радио на основе результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 956 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что:

1. Когнитивные системы радиосвязи (CRS) и системы радиосвязи с программируемыми параметрами (SDR) являются технологиями, и не относятся к  службам радиосвязи.

2. Решения о возможности внедрения SDR и CRS, а также оценка необходимости изменения регуляторных положений, должны приниматься на основе проведения детальных исследований в отношении технических и регуляторных мер, обеспечивающих защиту РЭС, уже используемых в рамках существующих распределений, включая возможность использования гармонизированного контрольного канала, базы данных радиоинтерфейсов и других возможных подходов.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Использовать следующую терминологию при разработке документов на русском языке:

  - CRS –  Когнитивная система радиосвязи.

  - SDR – Система и/или устройство радиосвязи с программируемыми параметрами.

  - СРС – Канал управления для когнитивных систем радиосвязи.

2. Рассмотреть рекомендуемое определение системы и/или устройства радиосвязи с программируемыми параметрами SDR:

Радиосистема (и/или устройство), технология которого предполагает, что, рабочие параметры включающие, но не ограничивающиеся диапазоном частот, типом модуляции или выходной мощностью могут устанавливаться или изменяться посредством программного обеспечения и/или техническим приемом, с помощью которых такое установление или изменение осуществляется.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 – Исключает изменения в рабочих параметрах, которые происходят во время обычной операции предустановки и предопределения радиосистемы (и /или устройства) в соответствии с техническим описанием системы или стандартом.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 – SDR является технологией внедрения, применимой ко многим радиотехнологиям и стандартам.

3. Рассмотреть рекомендуемое определение когнитивной системы радиосвязи (СRS):

Когнитивная система радиосвязи: Радиосистема, способная воспринимать и распознавать рабочую окружающую среду, с учетом обеспечения совместного использования частот и которая может  обучаться динамично и автономно подстраивать соответствующим образом свои рабочие параметры.

4. На основании исследований, проведенных в МСЭ-R, определить возможные регуляторные вопросы и связанные с SDR и CRS концепции (база данных, СРС, комбинированная система, автономная или централизованная система).

1.20. Рассмотреть результаты исследований МСЭ-R и определение спектра для линий станций сопряжения на высотной платформе (HAPS) в полосе 5850–7500 MГц с целью обеспечения работы фиксированной и подвижной служб в соответствии с Резолюцией 734 (Пересм. ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что идентификация 2-х каналов по 80 МГц каждый для линий станций сопряжения HAPS в диапазоне частот 5850-7075 МГц в полосах, которые уже распределены фиксированной службе, должна проводиться только при обеспечении защиты существующих служб.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Определить потребность АС РСС в использовании станций сопряжения на высокой платформе HAPS в полосе частот 5850-7075 МГц.

2. В целях защиты существующих радиослужб определить радиослужбы, работающие в полосе частот 5850-7075 МГц в АС РСС на первичной основе в соответствии с национальными Таблицами распределения частот, которые нуждаются в защите от линий станций сопряжения HAPS.

3. Определить и обобщить информацию относительно технических и эксплутационных характеристик радиослужб, распределенных в настоящее время в полосе частот 
5 850-7 075 МГц в соответствии с национальными Таблицами распределения частот стран участниц АС РСС, для проведения исследований совместимости с линиями HAPS.

4. Провести исследования совместимости в соответствии с Резолюцией 734 (пересм. ВКР-07).

5. Идентифицировать предпочтительные полосы частот в диапазоне от 5 850 до 7 075 МГц для двух каналов по 80 МГц каждый для линий связи HAPS в соответствии с результатами проведенного исследования.

1.21. Рассмотреть первичное распределение радиолокационной службе в полосе 15,4–15,7 ГГц с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 614 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что дополнительное распределение полосы частот 15,4-15,7 ГГц радиолокационной службе возможно при условии обеспечения защиты РЭС, действующих в рамках существующих распределений в затронутых полосах частот.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Продолжить проведение исследований воздействия помех, создаваемых бортовыми РЛС службы радиоопределения, на РЭС радиоастрономической службы при всех режимах модуляции излучений РЛС в смежной полосе частот 15,35-15,4 ГГц.

2. Продолжить проведение исследований воздействия излучений РЛС службы радиоопределения на средства ФСС в совмещенной полосе частот.

3. Продолжить поведение исследований воздействия излучений РЛС службы радиоопределения на средства ВРНС.

4. На основе результатов проведенных исследований разработать проекты вкладов в МСЭ-R.

1.22. Рассмотреть воздействие излучения устройств малого радиуса действия на службы радиосвязи в соответствии с Резолюцией 953 (ВКР-07).

Предварительная позиция

Позиция АС РСС в стадии разработки (предложения по гармонизированным в рамках стран РСС полосам  частот и условиям их использования для конкретных типов устройств малого радиуса действия (SRD) – будут разработаны после проведения исследований).

Действия, которые необходимо предпринять

1. Провести сбор информации о разрешенных и планируемых к использованию в странах РСС полосах частот для SRD и условиях их использования.

2. На основе представленных данных принять решение о необходимости проведения исследований с целью определения возможности гармонизации полос на региональной/международной основе.

1.23. Рассмотреть распределения около 15 кГц в участках полос 415–526,5 кГц любительской службе на вторичной основе с учетом необходимости защиты существующих служб.

Предварительная позиция

АС РСС полагают, что выделение дополнительного спектра любительской службе на вторичной основе в полосе 415 – 526,5 кГц должно проводиться при условии обеспечения защиты РЭС служб, которым данная полоса распределена в настоящее время, включая частотные присвоения Планов  Соглашения GE-85 для МПС и ВРНС.

Действия, которые необходимо предпринять

Продолжить изучение данного вопроса с целью выработки выводов и предложений по предварительной позиции АС РСС.

1.24. Рассмотреть существующее распределение метеорологической спутниковой службе в полосе 7750–7850 МГц с целью распространения этого распределения на полосу 7850–7900 МГц, ограниченную негеостационарными метеорологическими спутниками в направлении космос-Земля в соответствии с Резолюцией 672 (ВКР-07).

Предварительная позиция

Предварительная позиция АС РСС по данному пункту повестки дня ВКР-11 в стадии формирования.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Определить параметры и критерии защиты систем метеорологической спутниковой службы «космос-Земля», а также систем затрагиваемых радиослужб в полосе частот 7850–7900 МГц.

2. Разработать сценарии помех между системами метеорологической спутниковой службы «космос-Земля» и системами затрагиваемых радиослужб в полосе 7850–7900 МГц.

3. Разработать методики оценки помех, провести исследования и определить условия совмещения систем метеорологической спутниковой службы «космос-Земля» c системами затрагиваемых радиослужб в полосе 7850–7900 МГц.

1.25. Рассмотреть возможные дополнительные распределения подвижной спутниковой службе в соответствии с Резолюцией 231 (ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что:

1. Необходимость в дополнительных распределениях для ПСС должна быть обоснована соответствующими потребностями, которые не могут быть удовлетворены за счет существующих распределений для ПСС.

2. Новые распределения для ПСС должны проводиться только в тех полосах частот диапазона 4 – 16 ГГц, в которых может быть обеспечена полная совместимость ПСС с существующими наземными и космическими службами. При этом необходимо учитывать, что абонентское оборудование систем ПСС, как правило, оснащено ненаправленными антеннами, что затрудняет достижение их совмещения с РЭС других служб.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Определить потребность в дополнительном спектре на период 2010 - 2020 г.г. для новых систем ПСС в диапазоне 4 - 16 ГГц.

2. Провести оценку степени практической загрузки существующих распределений ПСC и возможность удовлетворения перспективных потребностей за счет существующих распределений.

3. Определить возможные полосы частот в диапазоне 4-16 ГГц, в которых могли бы работать новые системы ПСС.

4. Определить технические характеристики новых систем ПСС, которые могли бы эксплуатироваться в диапазоне частот 4 – 16 ГГц.

2. В соответствии с Резолюцией 28 (Пересм. ВКР-03) рассмотреть пересмотренные Рекомендации МСЭ-R, включенные посредством ссылки в Регламент радиосвязи, которые переданы Ассамблеей радиосвязи, и принять решение о том, следует ли обновлять соответствующие ссылки в Регламенте радиосвязи согласно принципам, содержащимся в Дополнении 1 к Резолюции 27 (Пересм. ВКР-07).

Предварительная позиция

Предварительная позиция АС РСС по данному пункту повестки дня ВКР-11 в стадии формирования.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Провести анализ Регламента радиосвязи для определения корректности применения процедур Резолюции 27 (Пересм. ВКР-07) и Резолюции 28 (Пересм. ВКР-03) в отношении Рекомендаций МСЭ-R, включенных в Регламент радиосвязи посредством ссылки.

2. По результатам анализа подготовить соответствующие предложения.

4. В соответствии с Резолюцией 95 (Пересм. ВКР-07) рассмотреть резолюции и рекомендации предыдущих конференций с целью их возможного пересмотра, замены или аннулирования.

Предварительная позиция

Предварительная позиция АС РСС по данному пункту повестки дня ВКР-11 в стадии формирования.

Действия, которые необходимо предпринять

1. В соответствии с положениями Резолюции 95 (Пересм. ВКР-07) подготовить список резолюций и рекомендаций предыдущих конференций с целью определения их возможного пересмотра, замены или аннулирования.

2. Провести анализ подготовленного списка и подготовить соответствующие предложения.

7. Рассмотреть возможные изменения в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции "Процедуры предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям" в соответствии с Резолюцией 86 (Пересм. ВКР-07).

Предварительная позиция

АС РСС считают, что пересмотр процедур предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям:

1. Не должен приводить к общему усложнению и удорожанию процесса заявления частотных присвоений спутниковых сетей.

2. Должен быть направлен на совершенствование текста Регламента радиосвязи и на упрощение или преобразования Правил процедуры с целью их отражения в Регламенте радиосвязи.

Действия, которые необходимо предпринять

Разработать предложения, направленные на  пересмотр положений Регламента радиосвязи с целью устранения трудностей, с которыми АС РСС  сталкиваются при применении процедур Регламента радиосвязи по предварительной публикации, координации, заявлению и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям.

8.1	рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи

Предварительная позиция АС РСС

Позиция АС РСС по Отчету Директора Бюро радиосвязи будет определена после представления проекта Отчета на ПСК в 2011 году.

Действия, которые необходимо предпринять

1. Рекомендовать АС РСС информировать РГ ВКР-11/АР-11 о любых трудностях и противоречиях, встречающихся при применении Регламента радиосвязи, для формирования общей позиции АС РСС и информирования Директора Бюро радиосвязи МСЭ.

2. Определить позицию АС РСС в контексте взаимосвязи ПНМ устройств с устройствами малого радиуса действия.

8.2	Рекомендовать Совету пункты для включения в повестку дня следующей ВКР и представить свои соображения в отношении предварительной повестки дня последующей конференции и в отношении возможных пунктов повесток дня будущих конференций, принимая во внимание Резолюцию 806 (ВКР-07).

Предварительная позиция АС РСС

Предварительная позиция АС РСС по данному пункту повестки дня ВКР-11 в стадии формирования.

Действия, которые необходимо предпринять

Повестка дня будущих конференций формируется на основе предложений администраций связи, согласованных в рамках соответствующих региональных организаций. Поэтому администрациям связи РСС, желающим включить какой-либо вопрос в повестку дня Конференции 2015 года и последующих, целесообразно представить свои предложения в возможно более ранний срок для обсуждения в рамках РГ ВКР-11/АР-11 с целью получения более широкой поддержки среди стран участников РСС.