# Приложение

# к Решению № 41/3 Совета глав АС РСС

УТВЕРЖДЕНО

## Решением Совета глав АС РСС

## от 25.11.2009 г. № 41/3

Рекомендация по координации частотных присвоений станциям сухопутной подвижной службы и фиксированной службы в полосах радиочастот выше 29,7 МГц

Преамбула

Настоящая Рекомендация разработана Комиссией РСС по вопросам регулирования использования радиочастотного спектра и ЭМС РЭС с целью облегчить проведение взаимной координации частотных присвоений станциям сухопутной подвижной службы (СПС) 
и фиксированной службы (ФС) в полосах радиочастот выше 29,7 МГц.

Данная Рекомендация касается только станций СПС и ФС в полосах частот выше 
29,7 МГц, распределенных данным службам на первичной основе согласно Статье 5 Регламента радиосвязи (РР).

Статья 1. Термины и определения

Определения, используемые в настоящей Рекомендации, соответствуют Статье 1 РР, если явно не оговорено иное. Кроме того, для целей настоящей Рекомендации используются следующие определения.

1.1. Запрашивающая администрация

Администрация, которая планирует введение в действие нового частотного присвоения или модификацию существующего присвоения передающей станции и/или приемной станции.

1.2. Затронутая администрация

Администрация, станции которой могут испытывать вредные помехи в результате введения в действие нового или модификации существующего частотного присвоения запрашивающей администрации, или станции которой могут создавать вредные помехи планируемой приемной станции запрашивающей администрации.

1.3. Частотные присвоения, требующие координации

Частотные присвоения, которые запрашивающая администрация должна координировать с другими затронутыми администрациями перед тем, как вводить станцию в эксплуатацию.

1.4. Предпочтительные частоты (коды)

Частоты (коды), которые запрашивающая администрация может присвоить на более мягких условиях по сравнению с другими частотами (кодами).

1.5. Эталонный передатчик

Виртуальный передатчик, который используется для определения необходимости защиты приемной станции сухопутной подвижной службы.

Статья 2. Общие положения

2.1. Настоящая Рекомендация разработана на основе Устава и Конвенции Международного союза электросвязи (МСЭ), Регламента Радиосвязи и Рекомендаций МСЭ-R.

2.2 Настоящая Рекомендация может применяться администрациями связи при разработке двухсторонних и многосторонних соглашений. Две или более АС РСС могут заключить двусторонние или многосторонние соглашения по условиям использования полос радиочастот с иными критериями, формами обмена техническими характеристиками и сроками проведения координации, в том числе с использованием предпочтительных частот (кодов).

2.3 АС РСС сохраняют за собой полную свободу в отношении частотных присвоений радиоэлектронных средств (РЭС), используемых в соответствии со Статьей 48 Устава МСЭ.

Статья 3. Условия проведения координации

и формы обмена техническими характеристиками

3.1. Координация частотных присвоений передающим станциям СПС проводится в случае превышения излучениями такой станции уровней напряженности поля и/или величин плотности потока мощности (ППМ), указанных в столбцах (2) и (3) таблицы  Приложении 1 соответственно, создаваемых станциями на линии границы между государствами и в любой точке на территории затронутой администрации.

3.2. Координация частотных присвоений приемным станциям СПС необходима, если приёмник нуждается в защите. Защита приемника может требоваться только в том случае, если эталонный передатчик, расположенный в месте размещения и на высоте требующего защиты приемника, создает напряженность поля меньшую, чем указанная в колонке (2) таблицы Приложения 1 на высоте 10 м над уровнем земли для расстояния от границы, определенного в колонке (1) таблицы Приложения 1. Эквивалентная излучаемая мощность эталонного передатчика зависит от диапазона частот, указанного в колонке (4) таблицы Приложения 1, и должна быть увеличена на величину усиления антенны приемника в фактическом направлении.

3.3. Обмен техническими характеристиками при запросе на координацию для передающих станций СПС осуществляется в форме, приведенной в Приложении 4.

3.4. Обмен техническими характеристиками при запросе на координацию для приемных станций  СПС осуществляется в форме, приведенной в Приложении 5.

3.5. Технические характеристики для координации частотных присвоений нескольких станций можно оформлять в виде характеристик типовой станции с указанием предполагаемой географической зоны их работы по форме, приведенной в Приложении 6.

3.6. Координация частотных присвоений приемных/передающих станций ФС проводится в случае размещения таких станций в пределах координационного расстояния от границы с соседним государством или в случае превышения излучениями передающей станции величин плотности потока мощности на линии границы между государствами, которые приведены в столбцах (1) и (2) таблицы в Приложении 2 соответственно.

3.7. Обмен техническими характеристиками при запросе на координацию для передающих станций ФС осуществляется в форме, приведенной в Приложении 3.

3.8. В случае, когда необходима координация частотного присвоения приемной станции фиксированной службы ее технические характеристики указываются в форме, приведенной в Приложении 3. Считается, что если запрашивающая администрация указывает технические характеристики приемной станции ФС в данной форме, то это является автоматическим запросом на проведение координации ее частотного присвоения. Если характеристики приемной станции ФС отсутствуют в форме, приведенной в Приложении 3 к данной Рекомендации, то направление такой формы означает запрос на координацию только частотных присвоений передающей станции ФС.

3.9. Характеристики диаграммы направленности антенн должны представляться в соответствии с Приложением 7.

3.10. В соответствии с требованиями Резолюции 906 (ВКР-07) обмен данными технических характеристик осуществляется в электронном формате.

3.11. В случае если планируемая модификация существующего частотного присвоения передающей станции СПС или ФС не увеличивает уровни вредных помех, создаваемые станциям затронутых администраций связи, координация такого частотного присвоения не требуется.

Статья 4. Процедура проведения координации

4.1. Прежде чем ввести в действие новое частотное присвоение или провести модификацию существующего частотного присвоения передающей станции и/или приемной станции, запрашивающая администрация проводит, если это необходимо в соответствии со Статьей 3 настоящей Рекомендации, координацию этого присвоения с затронутыми администрациями.

Запрашивающая администрация, используя единые методы расчетов и критерии, приведенные в Приложениях 1 и 2, определяет перечень затронутых администраций для каждого координируемого частотного присвоения.

4.2. Запрашивающая администрация должна в срок, предпочтительно, не позднее, чем за 4 месяца, но не ранее чем 1 год до введения в действие нового частотного присвоения или модификации существующего частотного присвоения передающей станции и/или приемной станции выслать по электронной почте в адрес всех затронутых администраций соответствующий запрос о координации. Данный запрос включает электронную копию сопроводительного письма и технические характеристики, соответствующие установленной форме, определенной для станций конкретной службы в Статье 3 настоящей Рекомендации. Копия сопроводительного письма направляется по факсу и, при необходимости, по почте.

4.3. Затронутая администрация в срок не позднее 15 дней со дня получения запроса о координации высылает по факсу в адрес запрашивающей администрации письмо, подтверждающее факт получения соответствующего запроса о координации с указанием даты получения запроса на координацию. В случае отсутствия вышеуказанного подтверждения о получении запроса о координации, запрашивающая администрация направляет по факсу в адрес затронутой администрации письмо с просьбой о подтверждении.

4.4. Если в течение 30 дней с момента направления затронутой администрации соответствующего письма с просьбой о подтверждении, указанного в п.4.3, подтверждение так и не будет получено запрашивающей администрацией, следует полагать, что затронутая администрация получила запрос на координацию.

4.5. В случае если запрос о координации, указанный в п.4.2, не содержит полный перечень обязательных данных, определенных в Приложениях 3-7, затронутая администрация информирует об этом запрашивающую администрацию в возможно короткий срок, но не позднее 30 дней с момента получения запроса. В этом случае запрашивающая администрация должна повторно представить затронутой администрации запрос о координации по установленной форме с полным перечнем обязательных данных. В этом случае датой начала координации будет считаться дата получения повторного запроса о координации, содержащий полный перечень обязательных данных.

4.6. Затронутая администрация должна в течение 65 дней со дня получения запроса о координации, содержащего полный перечень обязательных данных:

- 	провести необходимые технические расчеты для определения степени влияния нового или модифицируемого частотного присвоения запрашивающей администрации на свои станции, или влияния своих присвоений на координируемое присвоение, в случае координации приемной станции; и

- 	направить в адрес запрашивающей администрации либо соответствующее обоснованное заключение о своем несогласии в координации рассматриваемого частотного присвоения (см. п. 4.10 настоящей Рекомендации), либо о своем согласии в его координации.

4.7. В период рассмотрения соответствующего запроса о координации, указанного в п. 4.6, затронутая администрация может запросить у запрашивающей администрации дополнительные данные о координируемом частотном присвоении сверх обязательного перечня. Однако запрос таких дополнительных данных не может служить основанием для увеличения срока рассмотрения первоначального запроса о координации, если администрации не договорились об ином.

4.8. Если по истечении 65 дней со дня получения затронутой администрацией соответствующего запроса о координации, содержащего полный перечень обязательных данных, запрашивающая администрация не получила от затронутой администрации либо обоснованного заключения о своем несогласии в координации рассматриваемого частотного присвоения, либо согласия о его координации, запрашивающая администрация направляет по факсу в адрес затронутой администрации соответствующее напоминание.

4.9. В случае если по истечении 20 дней с момента направления соответствующего напоминания, указанного в п.4.8, затронутая администрация так и не представит обоснованное заключение о своем несогласии в координации рассматриваемого частотного присвоения, следует полагать, что:

- 	затронутая администрация не будет подавать никаких жалоб в отношении вредных помех ее собственным присвоениям, которые могут создаваться присвоением, для которого запрашивается координация; и

- 	использование ее собственных присвоений не будет создавать вредных помех присвоению, для которого запрашивается координация; и

- 	затронутая администрация не будет предпринимать действий, препятствующих включению присвоения, для которого запрашивается координация, в Международный справочный регистр частот.

4.10. В случае отсутствия согласия в координации рассматриваемого частотного присвоения затронутая администрация в своем отказе предоставляет:

- или идентификационный номер РЭС, зарегистрированного в Международном справочном регистре частот (МСРЧ) с техническими характеристиками приемного устройства. При этом в качестве таких РЭС могут рассматриваться только  действующие или вводимые в действие в течении трех лет после подачи заявки на регистрацию в МСРЧ наземные станции или земные станции, работающие в противоположном направлении передачи,; либо РЭС, которые не зарегистрированы в МСРЧ, но координация которых между АС уже успешно завершена. - или расчетные данные о том, что глубина распространения вредной помехи вглубь территории затронутой администрации от координируемой станции СПС превышает максимальное расстояние распространения помехи через границу, величины которого приводятся в Приложении 1.

В случае отсутствия информации о конкретных причинах отказа в координации запрашивающая администрация может обратиться за помощью в Бюро радиосвязи МСЭ.

4.11. Если согласие о координации достигнуто, то запрашивающая администрация, может направить в Бюро информацию по станциям, которые предполагается заявить в соответствии со Статьей 11 РР, с указанием тех администраций, согласие которых достигнуто.

Статья 5. Особые случаи

В особых случаях (временные официальные визиты иностранных делегаций, выставки, системы электронного сбора новостей) администрации связи могут присваивать радиочастоты для временного использования (на срок до 45 дней) без проведения координации, гарантируя, что это не создаст вредную помеху для скоординированных станций. Насколько возможно быстро, затронутая администрация должна быть уведомлена о планируемом вводе в эксплуатацию такой станции. Эксплуатация таких станций должна быть немедленно прекращена, если они создают вредную помеху для скоординированных станций затронутой администрации. Эти присвоения должны быть выполнены по возможности на предпочтительных частотах (кодах).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Критерии определения затронутых администраций связи при координации частотных присвоений станций сухопутной подвижной службы;

Приложение 2 – Критерии определения затронутых администраций связи при координации частотных присвоений станций фиксированной службы;

Приложение 3 – Форма обмена данными при запросе на координацию наземной передающей станции фиксированной службы (форма Т11);

Приложение 4 – Форма обмена данными при запросе на координацию наземной передающей станции (за исключением станций фиксированной, НЧ/СЧ/ОВЧ/УВЧ радиовещательной служб или типовой станции) (форма Т12);

Приложение 5 – Форма обмена данными при запросе на координацию наземной приёмной сухопутной станции (форма Т13);

Приложение 6 – Форма обмена данными при запросе на координацию наземной типовой передающей станции (форма Т14);

Приложение 7 – Инструкция по кодированию диаграмм направленности антенн (ДНА).

Приложение 1

Критерии определения затронутых администраций связи при координации частотных присвоений станций сухопутной подвижной службы

Примечание. Координации частотных присвоений в тех полосах частот, в которых отсутствуют значения критериев в настоящем приложении, должна проводиться на основе критериев, принятых запрашивающей и затронутой администрациями связи на основе двусторонних или многосторонних соглашений. В будущем строки таблицы настоящего приложения, в которых отсутствуют критерии для проведения координации, могут быть заполнены при разработке соответствующих критериев и согласовании на Комиссии РСС по вопросам регулирования использования радиочастотного спектра и ЭМС РЭС.

| Название радиослужбы | Сухопутная подвижная служба |
| --- | --- |
| Критерий Полоса частот | Макс. расстояние распространения помехи через границу(), км | Напряженность поля помехи | Уровень плотности потока мощности (ППМ), дБ(Вт/м2·4кГц) | ЭИМ эталонного передатчика (дБВт) |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 29,7-47 МГц | 100 | 0 дБ мкВ/м () |  | 3 |
| 146-149,9 МГц | 80 | +12 дБ мкВ/м (2) | Не применяется | 12 |
| 150,05-153 МГц |  |  |  |  |
| 153-156,7625 МГц |  | Не применяется |  |  |
| 156,8375-174 МГц |  |  |  |  |
| 230-328,6 МГц | Не применяется |  |  | Не применяется |
| 335,4-380 МГц |  |  |  |  |
| 380-385 МГц | 50 |  |  | 14 |
| 385-390 МГц | 50 | + 18 дБ мкВ/м (2) |  | Не применяется |
| 390-395 МГц |  |  | Не применяется | 14 |
| 395-399,9 МГц |  |  |  | Не применяется |
| 400,05-401 МГц |  | + 20 дБ мкВ/м (2) |  | Не применяется |
| 406,1-430 МГц |  |  |  | 16 |
| 430-440 МГц |  |  |  | Не применяется |
| 440-470 МГц | 15 |  |  | 16 |
| 862-921 МГц |  | +19 дБ мкВ/м () |  | 13 |
| 921-960 МГц |  |  |  |  |
| 1350-1535 МГц |  |  | Не применяется |  |
| 1610-1613 МГц | Не применяется | Не применяется |  | Не применяется |
| 1660-1710 МГц |  |  |  |  |
| 1710-1785 МГц | 15 | + 25 дБ мкВ/м (3) |  | 13 |
| 1785-1805 МГц |  |  |  | Не применяется |
| 1805-1880 МГц |  |  |  | 13 |
| 1880-1900 МГц | Не применяется | Не применяется |  | Не применяется |

| Название радиослужбы | Подвижная служба |
| --- | --- |
| Критерий Полоса частот | Макс. расстояние распространения помехи через границу(1), км | Напряженность поля помехи | Уровень плотности потока мощности (ППМ), дБ(Вт/м2·4кГц) | ЭИМ эталонного передатчика (дБВт) |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1900-1920 МГц | Не применяется | Вариант 1(): 36 дБмкВ/м/5МГц(3) Вариант 2(4): 37 дБмкВ/м/5МГц(3) на границе и 21 дБмкВ/м/5МГц(3) на расстоянии 6 км от границы | Не применяется | Не применяется |
| 1920-1980 МГц |  | TDD: 36 дБмкВ/м/5МГц (3) FDD: 65 дБмкВ/м/5МГц(3) на границе и 37 дБмкВ/м/5МГц(3) на расстоянии 6 км от границы |  |  |
| 1980-2010 МГц |  | Не применяется |  |  |
| 2010-2025 МГц |  | 37 дБмкВ/м/5МГц(3) на границе и 21 дБмкВ/м/5МГц(3) на расстоянии 6 км от границы |  |  |
| 2025-2110 МГц |  | Не применяется |  |  |
| 2110-2170 МГц |  | 65 дБмкВ/м/5МГц(3) на границе и 37 дБмкВ/м/5МГц(3) на расстоянии 6 км от границы |  |  |
| 2170-2200 МГц |  |  |  |  |
| 2200-2290 МГц |  | Не применяется |  |  |
| 2300-2500 МГц |  |  |  |  |
| 2500-2690 МГц |  |  |  |  |
| 3400-3410 МГц |  |  | -154,5() |  |
| 3410-3600 МГц |  |  |  |  |

Приложение 2

Критерии определения затронутых администраций связи при координации частотных присвоений станций фиксированной службы

Примечание. Координации частотных присвоений в тех полосах частот, в которых отсутствуют значения критериев в настоящем приложении, должна проводиться на основе критериев, принятых запрашивающей и затронутой администрациями связи на основе двусторонних или многосторонних соглашений. В будущем строки таблицы настоящего приложения, в которых отсутствуют критерии для проведения координации, могут быть заполнены при разработке соответствующих критериев и согласовании на Комиссии РСС по вопросам регулирования использования радиочастотного спектра и ЭМС РЭС.

| Название радиослужбы | Фиксированная служба |
| --- | --- |
| Критерий Полоса частот | Координационное расстояние, км () | Уровень плотности потока мощности (ППМ) на границе |
|  | (1) | (2) |
| 29,7-47 МГц |  |  |
| 47-48,5 МГц |  |  |
| 56,5-58 МГц | Не применяется | Не применяется |
| 146-149,9 МГц |  |  |
| 150,05-153 МГц |  |  |
| 153-156,7625 МГц |  |  |
| 156,8375-174 МГц |  |  |
| 230-328,6 МГц |  |  |
| 335,4-380 МГц |  |  |
| 380-385 МГц |  |  |
| 385-390 МГц |  |  |
| 390-399,9 МГц |  |  |
| 400,05-401 МГц |  |  |
| 406,1-430 МГц |  |  |
| 430-440 МГц |  |  |
| 440-470 МГц |  |  |
| 862-921 МГц |  |  |
| 921-960 МГц |  |  |

| 1350-1535 МГц |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1610-1613 МГц |  |  |
| 1660-1710 МГц |  |  |
| 1710-1785 МГц |  |  |
| 1785-1805 МГц |  |  |
| 1805-1880 МГц | 200 () |  |
| 1880-1900 МГц |  |  |
| 1900-1980 МГц |  |  |
| 1980-2020 МГц |  |  |
| 2020-2025 МГц |  |  |
| 2025-2110 МГц |  |  |
| 2110-2170 МГц |  |  |
| 2170-2200 МГц |  |  |
| 2200-2290 МГц |  |  |
| 2300-2500 МГц |  | Не применяется |
| 2500-2690 МГц |  |  |
| 3400-3410 МГц |  |  |
| 3410-3600 МГц |  |  |
| 3600-4200 МГц |  |  |
| 4400-5000 МГц |  |  |
| 5150-5350 МГц |  |  |
| 5670-5850 МГц |  |  |
| 5850-5925 МГц |  |  |
| 5925-7975 МГц | 150(2) |  |
| 7975-8025 МГц |  |  |
| 8025-8400 МГц |  |  |
| 8400-8500 МГц |  |  |
| 9800-10000 МГц |  |  |
| 10,45-10,68 ГГц |  |  |
| 10,68-10,7 ГГц | 100 |  |
| 10,7-11,7 ГГц |  |  |
| 11,7-12 ГГц |  |  |
| 12-12,75 ГГц |  |  |
| 12,75-13,25 ГГц | 80 |  |
| 14,3-14,5 ГГц |  |  |
| 14,5-14,62 ГГц |  |  |
| 14,62- 15,23 ГГц |  |  |
| 15,23-15,35 ГГц | 80 |  |
| 17,7-19,7 ГГц |  |  |
| 21,2-22 ГГц |  |  |
| 22-22,6 ГГц |  |  |
| 22,6-23 ГГц | 60 |  |
| 23-23,6 ГГц |  | Не применяется |
| 24,25-24,5 ГГц |  |  |
| 24,5-30 ГГц | 40 |  |
| 31-31,3 ГГц |  |  |
| 31,5-33,4 ГГц |  |  |
| 36-37 ГГц | 30 |  |
| 37-39,5 ГГц |  |  |
| 39,5-43,5 ГГц |  |  |
| 57-59 ГГц |  |  |

Приложение 3

Форма обмена данными при запросе на координацию наземной передающей станции фиксированной службы 
(форма Т11 в соответствии с Циркулярным письмом БР МСЭ № 118)

| Название поля | Ссылка на Приложение 1 к Циркулярному письму БР МСЭ № 118 | Допустимая(ые) величина(ы) (от… до… или конкретный список допустим. значений) | Описание параметра | Пример заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> |  |  | Начало головного раздела | <HEAD> |
| t_adm | П. 2.4 | RUS, KAZ, UKR, BLR, AZE, ARM, MDA,GEO, TKM, UZB, KGZ, TJK | Обозначение заявляющей Администрации | t_adm = RUS |
| t_d_sent | П. 2.2 | YYYY-MM-DD | Дата отправки файла | t_d_sent = 2007-08-20 |
| </HEAD> |  |  | Конец головного раздела | </HEAD> |
| <NOTICE> |  |  | Начало раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | <NOTICE> |
| t_notice_type | П. 2.5 | Т11 | Тип формы заявки | t_notice_type = T11 |
| t_d_adm_ntc | П. 2.6 | YYYY-MM-DD | Дата сообщения | t_d_adm_ntc = 2007-08-20 |
| t_fragment | П. 2.7 | NTFD_RR; Reg_arg | Часть базы данных БР МСЭ, в которую будут внесены изменения | t_fragment = NTFD_RR |
| t_prov | П. 2.8 | RR9.21; RR11.2 | Документ, на основании которого заявляются характеристики РЭС в Бюро | t_prov = RR11.2 |
| t_action | П. 2.9 | ADD - добавить присвоение; MODIFY – изменить …; SUPPRESS – исключить …; WITHDRAW - отозвать … | Признак заявляемого частотного присвоения | t_action = ADD |
| t_is_resub | П. 2.10 | FALSE; TRUE | Индикатор повторного представления заявки | t_is_resub = FALSE |
| t_adm_ref_id | П. 2.11 | Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Идентификационный номер частотного присвоения, присвоенный заявляющей Администрацией | t_adm_ref_id = 15074 FX 2008 |
| t_freq_assgn | П. 2.13 | В соответствии со статьёй 5 РР | Присвоенная частота (МГц) до четырёх знаков после десятичной дроби | t_freq_assgn = 7498.2555 |
| t_d_inuse | П. 2.22 | YYYY-MM-DD | Дата ввода в действие | t_d_inuse = 2007-07-20 |
| t_site_name | П. 2.24 | Количество знаков в названии не более 30. Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Название места расположения станции | t_site_name = ARGUN GUDERMESSKAYA 2 |
| t_ctry | П. 2.26 | 3 символа в соответствии с Табл. В1 Предисловия к Международному cписку частот | Географическая зона расположения станции | t_ctry = RUS |
| t_long, t_lat | П. 2.27 | +(-)DDDMMSS долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения передающей (приёмной) антенн | t_long = +0454100 t_lat = +432000 |
| t_stn_cls | П. 2.37 | FX | Класс станции | t_stn_cls = FX |
| t_nat_srv | П. 2.39 | AX, AS, CO, CP, CR, CV, HP, MX, OT, PX, ST | Характер службы/Система | t_nat_srv = CP |
| t_bdwdth_cde t_emi_cls | П. 2.40 | РР, Том 2, Приложение 1, Раздел I, II, IIA, IIB | Обозначение излучения Необходимая полоса частот Класс излучения | t_bdwdth_cde = 28M0 t_emi_cls = D7W |
| t_site_alt | П. 2.58 | В зависимости от условий размещения РЭС | Высота места размещения РЭС над уровнем моря, (м) | t_site_alt = +150 |
| t_op_hh_fr, t_op_hh_to | П. 2.62 | hh (00 to 24). mm (00 to 59). | Регулярные часы работы | t_op_hh_fr = 00:00 t_op_hh_to = 23:59 |
| t_op_agcy | П.2.68 |  | Эксплуатирующая организация | t_op_agcy = 001 |
| t_addr_code | П. 2.69 | Табл. 12А/12В Предисловия к Международному cписку частот | Код адреса администрации | t_addr_code = A |
| <ANTENNA> |  |  | Начало раздела описания антенны | <ANTENNA> |
| t_pwr_xyz | П. 2.45 | X, Y, Z | Тип мощности | t_pwr_xyz = Y |
| t_pwr_ant | П. 2.46 |  | Мощность, подводимая к антенне (в дБвт) | t_pwr_ant = -6.0 |
| t_pwr_eiv | П. 2.47 | E, I, V | Тип излучаемой мощности | t_pwr_eiv = I |
| t_pwr_dbw | П. 2.48 |  | Излучаемая мощность (в дБвт) | t_pwr_dbw = +30.6 |
| t_ant_dir | П. 2.50 | D, ND | Направленность антенны | t_ant_dir = D |
| t_azm_max_e | П. 2.51 | 0( - 360( | Азимут максимального излучения | t_azm_max_e = 101.0 |
| t_elev | П. 2.54 | -90( - +90( | Угол места | t_elev = 0 |
| t_bmwdth | П. 2.55 | 0(< bmwdth<360( | Ширина ДН, (() | t_bmwdth = 2.4 |
| t_polar | П. 2.56 | символы в соответствии с Табл. 9D1 Предисловия к Международному cписку частот | Поляризация | t_polar = H |
| t_hgt_agl | П. 2.57 | В зависимости от условий размещения РЭС, | Высота антенны над уровнем земли (может быть отрицательной, если антенна расположена в туннеле), (м) | t_hgt_agl = +40 |
| t_gain_type | П. 2.59 | I; V; D | Тип усиления антенны | t_gain_type = I |
| t_gain_max | П. 2.60 | В зависимости от типа РЭС | Максимальное усиление антенны в направлении главного лепестка диаграммы направленности, (дБ) | t_gain_max = 36.6 |
| <RX_STATION> |  |  | Начало раздела описания приемных станций | <RX_STATION> |
| t_geo_type | П 2.34 | POINT, COUNTRY, MULTIPOINT, ZONE, CIRCLE | Тип географической зоны | t_geo_type = POINT |
| t_ctry | П 2.26 | 3 символа в соответствии с Табл. В1 Предисловия к Международному cписку частот | Географическая зона расположения станции | t_ctry = RUS |
| t_long, t_lat | П. 2.27 | +(-)DDDMMSS долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения приёмной антенн | t_long = +0454100 t_lat = +432000 |
| t_site_name | П. 2.25 | Количество знаков в названии не более 30. Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Название места расположения приёмной станции (указывается в поле RX_STATION) | t_site_name = GROZNYY MAYAKOVSKOGO 92 |
| </RX_STATION> |  |  | Конец раздела описания приемных станций | </RX_STATION> |
| </ANTENNA> |  |  | Конец раздела описания антенны | </ANTENNA> |
| t_remarks | П 2.70 |  | Дополнительные комментарии | t_remarks= front to back ratio = 12 dB |
| </NOTICE> |  |  | Конец раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | </NOTICE> |
| <TAIL> |  |  | Начало раздела описания количества частотных присвоений | <TAIL> |
| t_num_notices | П 2.71 |  | Количество заявок | t_num_notices = 12 |
| </TAIL> |  |  | Конец раздела описания количества частотных присвоений | </TAIL> |

Приложение 4

Форма обмена данными при запросе на координацию наземной передающей станции (за исключением станций фиксированной, НЧ/СЧ/ОВЧ/УВЧ радиовещательной служб или типовой станции)

(форма Т12 в соответствии с Циркулярным письмом БР МСЭ № 118)

| Название поля | Ссылка на Приложение 1 к Циркулярному письму БР МСЭ № 118 | Допустимая(ые) величина(ы) (от… до… или конкретный список допустим. значений) | Описание параметра | Пример заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> |  |  | Начало головного раздела | <HEAD> |
| t_d_sent | П. 2.2 | YYYY-MM-DD | Дата отправки файла | t_d_sent = 2008-04-11 |
| t_adm | П 2.4 | RUS, KAZ, UKR, BLR, AZE, ARM, MDA, GEO, TKM, UZB, KGZ, TJK | Обозначение заявляющей Администрации | t_adm = RUS |
| </HEAD> |  |  | Конец головного раздела | </HEAD> |
| <NOTICE> |  |  | Начало раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | <NOTICE> |
| t_notice_type | П. 2.5 | Т12 | Тип формы заявки | t_notice_type = T12 |
| t_fragment | П 2.7 | NTFD_RR, Req_agrt, | Часть базы данных БР МСЭ, в которую будут внесены изменения | t_fragment = NTFD_RR |
| t_action | П 2.9 | ADD - добавить присвоение; MODIFY – изменить …; SUPPRESS – исключить …; WITHDRAW - отозвать … | Признак заявляемого частотного присвоения | t_action = ADD |
| t_prov | П 2.8 | RR9.21 | Документ, на основании которого заявляются характеристики РЭС в Бюро | t_prov =RR9.21 |
| t_is_resub | П 2.10 | TRUE, FALSE | Индикатор повторного представления заявки | t_is_resub = FALSE |
| t_d_adm_ntc | П 2.6 | YYYY-MM-DD | Дата сообщения | t_d_adm_ntc = 2008-04-11 |
| t_adm_ref_id | П 2.11 | Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Идентификационный номер частотного присвоения, присвоенный заявляющей Администрацией | t_adm_ref_id = 0323FB-2008 |
| t_freq_assgn | П 2.13 | в соответствии со ст. 1.148 РР | Присвоенная частота (МГц) до четырёх знаков после десятичной дроби | t_freq_assgn = 159.900 |
| t_freg_carr (для служб, за исключением сухопутной подвижной) | п. 2.16 | в соответствии со ст. 1.149 РР | Эталонная частота (МГц) до четырех знаков после запятой, обязательно для заполнения, если первой буквой в поле t_emi_cls является С,H,J или R | t_freg_carr = 4.357 |
| t_call_sign t_station_id (для служб, за исключением сухопутной подвижной) | п. 2.23 | Приложение 42 РР Количествр знаков для тлф.- не более 20 | Позывной сигнал, Идентификация станции | t_call_sign =RAA, t_call_sign = UDK3, t_call_sign = OLYA RADIO, t_call_sign = 3455 |
| t_stn_cls | П 2.37 | AL, BC, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, LR, NL, OE, RN, SM, SS, | Класс станции | t_stn_cls = FB |
| t_nat_srv | П 2.39 | OT, RC, RD, RG, RT, CO, CP, CR, CV, FS, AS, AS4, | Характер службы/Система | t_nat_srv = OT |
| t_bdwdth_cde t_emi_cls | П 2.40 | РР, Том 2, Приложение 1, Раздел I, II, IIA, IIB | Обозначение излучения Необходимая полоса частот Класс излучения | t_bdwdth_cde = 28M0 t_emi_cls = D7W |
| t_op_hh_fr t_op_hh_to | П 2.62 | hh (00 to 24). mm (00 to 59). | Регулярные часы работы | t_op_hh_fr = 00:00 t_op_hh_to = 23:59 |
|  | П 2.62 | hh; mm | Время окончания работы средства | t_op_hh_to = 24:00 |
| t_d_inuse | П 2.22 | YYYY-MM-DD | Дата ввода в действие | t_d_inuse = 2008-06-11 |
| t_site_name | П 2.24, 2.25 | Количество знаков в названии не более 30. Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Название места расположения передающей станции | t_site_name = PRIOZERSK LEN |
| t_ctry | П 2.26 | 3 символа в соответствии с Табл. В1 Предисловия к Международному cписку частот | Географическая зона расположения станции | t_ctry = RUS |
| t_long t_lat | П 2.27 | +(-)DDDMMSS долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения передающей антенны | t_long = +0300600 t_lat = +610200 |
| t_site_alt | П 2.58 | В зависимости от условий размещения РЭС | Высота места размещения РЭС над уровнем моря, (м) | t_site_alt = 44 |
| t_addr_code t_op_agcy | П 2.69 | Табл. 12А/12В Предисловия к Международному cписку частот | Код адреса администрации/ Эксплуатирующая организация | t_addr_code = A t_op_agcy = 001 |
| <ANTENNA> |  |  | Начало раздела описания антенны | <ANTENNA> |
| <ROTATIONAL> (секция используется только в случае поворотной антенны) |  |  |  |  |
| t_azm_fr t_azm_to (параметр используется только для поворотной антенны) | п. 2.52 |  | Азимутальный сектор для поворотной антенны | t_azm_fr = 226 t_azm_to = 263 |
| </ROTATIONAL> |  |  |  |  |
| t_pwr_xyz | П 2.45 | X, Y, Z | Тип мощности | t_pwr_xyz = Y |
| t_pwr_dbw | П 2.48 |  | Излучаемая мощность (в дБВт) | t_pwr_dbw = +7.7 |
| t_pwr_eiv | П 2.47 | E, I, V | Тип излучаемой мощности | t_pwr_eiv = E |
| t_gain_max | П 2.60 | В зависимости от типа РЭС | Максимальное усиление антенны в направлении главного лепестка диаграммы направленности, (дБ) | t_gain_max = 10.0 |
| t_gain_type | П 2.59 | I, V, D | Тип усиления антенны | t_gain_type = D |
| t_ant_dir | П 2.50 | D, ND | Направленность антенны | t_ant_dir = D |
| t_azm_max_e | П. 2.51 | 0( - 360( | Азимут максимального излучения | t_azm_max_e = 101.0 |
| t_hgt_agl | П 2.57 | В зависимости от условий размещения РЭС, | Высота антенны над уровнем земли (может быть отрицательной, если антенна расположена в туннеле), (м) | t_hgt_agl = +30 |
| <RX_STATION> |  |  | Начало раздела описания приемных станций | <RX_STATION> |
| t_geo_type | П 2.34 | POINT, COUNTRY, MULTIPOINT, ZONE, CIRCLE | Тип географической зоны | t_geo_type = CIRCLE |
| t_long t_lat | П 2.27 | +(-)DDDMMSS долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения приёмной антенны | t_long = +0300600 t_lat = +610200 |
| t_radius | П 2.31 | В зависимости от типа РЭС | Радиус зоны приема, зоны обслуживания, км | t_radius = 15 |
| </RX_STATION> |  |  | Конец раздела описания приемных станций | </RX_STATION> |
| </ANTENNA> |  |  | Конец раздела описания антенны | </ANTENNA> |
| t_remarks | П 2.70 |  | Дополнительные комментарии | t_remarks= кодированная диаграмма направленности антенны |
| </NOTICE> |  |  | Конец раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | </NOTICE> |
| <TAIL> |  |  | Начало раздела описания количества частотных присвоений | <TAIL> |
| t_num_notices | П 2.71 |  | Количество заявок | t_num_notices = 1 |
| </TAIL> |  |  | Конец раздела описания количества частотных присвоений | </TAIL> |

Приложение 5

Форма обмена данными при запросе на координацию наземной приёмной сухопутной станции

(форма Т13 в соответствии с Циркулярным письмом БР МСЭ № 118)

| Название поля | Ссылка на Приложение 1 к Циркулярному письму БР МСЭ № 118 | Допустимая(ые) величина(ы) (от … до … или конкретный список допустим значений) | Описание параметра | Пример заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> |  |  | Начало головного раздела | <HEAD> |
| t_d_sent | П. 2.2 | YYYY-MM-DD | Дата отправки файла | t_d_sent = 2008-04-11 |
| t_adm | П 2.4 | RUS, KAZ, UKR, BLR, AZE, ARM, MDA, GEO, TKM, UZB, KGZ, TJK | Обозначение заявляющей Администрации | t_adm = RUS |
| </HEAD> |  |  | Конец головного раздела | </HEAD> |
| <NOTICE> |  |  | Начало раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | <NOTICE> |
| t_notice_type | П. 2.5 | Т13 | Тип формы заявки | t_notice_type = T13 |
| t_fragment | П 2.7 | NTFD_RR, Req_agrt, | Часть базы данных БР МСЭ, в которую будут внесены изменения | t_fragment = NTFD_RR |
| t_action | П 2.9 | ADD - добавить присвоение; MODIFY – изменить …; SUPPRESS – исключить …; WITHDRAW - отозвать … | Признак заявляемого частотного присвоения | t_action = ADD |
| t_prov | П 2.8 | RR9.21 | Документ, на основании которого заявляются характеристики РЭС в Бюро | t_prov = RR9.21 |
| t_is_resub | П 2.10 | TRUE, FALSE | Индикатор повторного представления заявки | t_is_resub = FALSE |
| t_d_adm_ntc | П 2.6 | YYYY-MM-DD | Дата сообщения | t_d_adm_ntc = 2008-04-11 |
| t_adm_ref_id | П 2.11 | Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Идентификационный номер частотного присвоения, присвоенный заявляющей Администрацией | t_adm_ref_id = 0323FB-2008 |
| t_freq_assgn | П 2.13 | В соответствии с п. 1.148 РР | Присвоенная частота (МГц) до четырёх знаков после десятичной дроби | t_freq_assgn = 159.900 |
| t_stn_cls | П 2.37 | AM, MA, ML, MO, MR, MS, NR, OD, RM, SA | Класс станции | t_stn_cls = ML |
| t_nat_srv | П 2.39 | OT, RC, RD, RG, RT, CO, CP, CR, CV, FS, | Характер службы/Система | t_nat_srv = OT |
| t_bdwdth_cde t_emi_cls | П 2.40 | РР, Том 2, Приложение 1, Раздел I, II, IIA, IIB | Обозначение излучения Необходимая полоса частот Класс излучения | t_bdwdth_cde = 8K50 t_emi_cls = F3E |
| t_op_hh_fr t_op_hh_to | П 2.62 | hh (00 to 24). mm (00 to 59). | Регулярные часы работы | t_op_hh_fr = 00:00 t_op_hh_to = 23:59 |
|  | П 2.62 | hh; mm | Время окончания работы средства | t_op_hh_to = 24:00 |
| t_d_inuse | П 2.22 | YYYY-MM-DD | Дата ввода в действие | t_d_inuse = 2008-06-11 |
| t_site_name | П 2.24, 2.25 | Количество знаков в названии не более 30. Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Название места расположения передающей станции | t_site_name = PRIOZERSK LEN |
| t_ctry | П 2.26 | 3 символа в соответствии с Табл. В1 Предисловия к Международному cписку частот | Географическая зона расположения станции | t_ctry = RUS |
| t_long t_lat | П 2.27 | +(-)DDDMMSS долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения передающей антенн | t_long = +0300600 t_lat = +610200 |
| t_addr_code t_op_agcy | П 2.69 | Табл. 12А/12В Предисловия к Международному cписку частот | Код адреса администрации/ Эксплуатирующая организация | t_addr_code = A t_op_agcy = 001 |
| <ANTENNA> |  |  | Начало раздела описания антенны | <ANTENNA> |
| t_pwr_xyz | П 2.45 | X, Y, Z | Тип мощности | t_pwr_xyz = Y |
| t_pwr_dbw | П 2.48 |  | Излучаемая мощность (в дБВт) | t_pwr_dbw = +7.7 |
| t_pwr_eiv | П 2.47 | E, I, V | Тип излучаемой мощности | t_pwr_eiv = E |
| t_gain_max | П 2.60 | В зависимости от типа РЭС | Максимальное усиление антенны в направлении главного лепестка диаграммы направленности, (дБ) | t_gain_max = 10.0 |
| t_gain_type | П 2.59 | I, V, D | Тип усиления антенны | t_gain_type = D |
| t_ant_dir | П 2.50 | D, ND | Направленность антенны | t_ant_dir = ND |
| <TX_STATION> |  |  | Начало раздела описания передающих станций | <TX_STATION> |
| t_geo_type | П 2.34 | POINT, COUNTRY, MULTIPOINT, ZONE, CIRCLE | Тип географической зоны | t_geo_type = CIRCLE |
| t_long t_lat | П 2.27 | +(-)DDDMMSS долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения передающей антенны | t_long = +0300600 t_lat = +610200 |
| t_radius | П 2.31 | В зависимости от типа РЭС | Радиус зоны приема, зоны обслуживания, км (если t_geo_type = CIRCLE) | t_radius = 15 |
| </TX_STATION> |  |  | Конец раздела описания передающих станций | </TX_STATION> |
| </ANTENNA> |  |  | Конец раздела описания антенны | </ANTENNA> |
| t_remarks | П 2.70 |  | Дополнительные комментарии |  |
| </NOTICE> |  |  | Конец раздела технические характеристики частотного присвоения | </NOTICE> |
| <TAIL> |  |  | Начало раздела описания количества частотных присвоений | <TAIL> |
| t_num_notices | П 2.71 |  | Количество заявок | t_num_notices = 1 |
| </TAIL> |  |  | Конец раздела описания количества частотных присвоений | </TAIL> |

Приложение 6

Форма обмена данными при запросе на координацию наземной типовой передающей станции

(форма Т14 в соответствии с Циркулярным письмом БР МСЭ № 118)

| Название поля | Ссылка на Приложение 1 к Циркулярному письму БР МСЭ № 118 | Допустимая(ые) величина(ы) (от… до… или конкретный список допустим. значений) | Описание параметра | Пример заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> |  |  | Начало головного раздела | <HEAD> |
| t_adm | П. 2.4 | RUS, KAZ, UKR, BLR, AZE, ARM, MDA, GEO, TKM, UZB, KGZ, TJK | Обозначение заявляющей Администрации | t_adm = RUS |
| t_d_sent | П. 2.2 | YYYY-MM-DD | Дата отправки файла | t_d_sent = 2007-08-20 |
| </HEAD> |  |  | Конец головного раздела | </HEAD> |
| <NOTICE> |  |  | Начало раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | <NOTICE> |
| t_notice_type | П. 2.5 | Т14 | Тип формы заявки | t_notice_type = T14 |
| t_d_adm_ntc | П. 2.6 | YYYY-MM-DD | Дата сообщения | t_d_adm_ntc = 2007-08-20 |
| t_fragment | П. 2.7 | NTFD_RR; Reg_arg | Часть базы данных БР МСЭ, в которую будут внесены изменения | t_fragment = NTFD_RR |
| t_prov | П. 2.8 | RR9.21 | Документ, на основании которого заявляются характеристики РЭС в Бюро |  |
| t_action | П. 2.9 | ADD - добавить присвоение; MODIFY – изменить …; SUPPRESS – исключить …; WITHDRAW - отозвать … | Признак заявляемого частотного присвоения | t_action = ADD |
| t_adm_ref_id | П. 2.11 | Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Идентификационный номер частотного присвоения, присвоенный заявляющей Администрацией | t_adm_ref_id = 15074 AA 2008 |
| t_freq_assgn | П. 2.13 | В соответствии с п. 1.148 РР | Присвоенная частота (МГц) до четырёх знаков после десятичной дроби | t_freq_assgn = 7498.2555 |
| t_d_inuse | П. 2.22 | YYYY-MM-DD | Дата ввода в действие | t_d_inuse = 2007-10-20 |
| t_ctry | П 2.26 | 3 символа в соответствии с Табл. В1 Предисловия к Международному cписку частот | Географическая зона расположения станции | t_ctry = RUS |
| t_long, t_lat | П. 2.27 | долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения передающей (приёмной) антенн | t_long = +0454100 t_lat = +432000 |
| t_radius = | П 2.31 | В зависимости от типа РЭС | Радиус зоны приема, зоны обслуживания, км | t_radius = 15 |
| t_geo_type | П. 2.34 | POINT COUNTRY MULTIPOINT ZONE | Тип географической зоны (указывается в поле RX_STATION) | t_geo_type=POINT |
| t_stn_cls | П. 2.37 | AL, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, LR, NL, OE, RN, SM, SS | Класс станции | t_stn_cls = NL |
| t_nat_srv | П. 2.39 | OT, RC, RD, RG, RT, CO,CP,CR,CV,FS, AS, | Характер службы/Система | t_nat_srv = CP |
| t_bdwdth_cde t_emi_cls | П. 2.40 | РР, Том 2, Приложение 1, Раздел I, II, IIA, IIB | Обозначение излучения Необходимая полоса частот Класс излучения | t_bdwdth_cde = 16К0 t_emi_cls = F3E |
| t_addr_code = t_op_agcy = | П 2.69 | Табл. 12А/12В Предисловия к Международному cписку частот | Код адреса администрации/ Эксплуатирующая организация | t_addr_code = A t_op_agcy = 001 |
| t_op_hh_fr, t_op_hh_to | П. 2.62 | hh (00 to 24). mm (00 to 59). | Регулярные часы работы | t_op_hh_fr = 00:00 t_op_hh_to = 23:59 |
| <ANTENNA> |  |  | Начало раздела описания антенны | <ANTENNA> |
| t_pwr_xyz | П. 2.45 | X, Y, Z | Тип мощности | t_pwr_xyz = Y |
| t_pwr_ant | П. 2.46 |  | Мощность, подводимая к антенне (в дБвт) | t_pwr_ant = -6.0 |
| t_pwr_eiv | П. 2.47 | E, I, V | Тип излучаемой мощности | t_pwr_eiv = I |
| t_pwr_dbw | П. 2.48 |  | Излучаемая мощность (в дБвт) | t_pwr_dbw = +30.6 |
| t_gain_type | П. 2.59 | I; V; D | Тип усиления антенны | t_gain_type = I |
| t_gain_max | П. 2.60 | В зависимости от типа РЭС | Максимальное усиление антенны в направлении главного лепестка диаграммы направленности, (дБ) | t_gain_max = 36.6 |
| </ANTENNA> |  |  | Конец раздела описания антенны | </ANTENNA> |
| t_remarks | П 2.70 |  | Дополнительные комментарии |  |
| </NOTICE> |  |  | Конец раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | </NOTICE> |
| <TAIL> |  |  | Начало раздела описания количества частотных присвоений | <TAIL> |
| t_num_notices | П 2.71 |  | Количество заявок | t_num_notices = 1 |
| </TAIL> |  |  | Конец раздела описания количества частотных присвоений | </TAIL> |

Приложение 7

# Инструкция по кодированию диаграмм направленности антенн (ДНА)

1. Для описания характеристик ДНА при проведении координации частотных присвоений РЭС наземных служб используется поле, состоящее из трёх цифр, двух букв и двух цифр последовательно.

Структура строки выглядит следующим образом:

| 000 | XX | 00 |
| --- | --- | --- |
| символы с 1 по 3 | символы с 4 по 5 | символы с 6 по 7 |

Строка должна передаваться в виде единого непрерывного блока.

Пример заполнения поля t_remarks = 000XX00, 000XX00, где на первом месте – описание ДНА в горизонтальной плоскости, на втором месте – описание ДНА в вертикальной плоскости.

ДНА в вертикальной плоскости описывается по тем же правилам, как и ДНА в горизонтальной плоскости.

Данная строка используется:

- для описания характеристик антенны, принадлежащей администрации, направляющей заявку на координацию;

- для иллюстрации характеристик антенны, принадлежащей другой администрации, во время анализа заявки на координацию этой администрации.

Ниже приведены графические иллюстрации девяти типовых групп ДНА, которые характерны для антенн, используемых на практике. Они обозначаются следующими двухбуквенными кодами: ЕА, ЕВ, ЕС, DE, KA, LA, СА, СВ и СС.

2.	Структура строки для типовых групп диаграмм направленности антенн

2.1  Для ДНА: ЕА, ЕВ, ЕС, DE и LA в строке должны быть закодированы следующие данные:

Символы с 1 по 3	Символы показывают значение половины ширины главного лепестка ДНА по уровню половинного ослабления мощности сигнала.

(Пример заполнения: данное поле имеет значение 030 при ширине главного лепестка 60º по уровню половинного ослабления мощности сигнала).

Символы с 4 по 5	Символы описывают тип ДНА

(Пример заполнения. ЕА, ЕВ и т.д. – ниже приведены графические иллюстрации ДНА)

Символы с 6 по 7	Символы описывают долю энергии, излучаемой в направлении заднего лепестка ДНА, относительно главного лепестка ДНА.

Значение поля может быть получено умножением величины доли энергии, излучаемой в заданном направлении на сто (100). Например: для ДНА с типом EB в поле будут занесены цифры 20. Величина получена умножением величины 0,2 (доля энергии, излучаемой в направлении 180º) на 100). Соответствие между ослаблением в направлении излучения заднего лепестка и отсчетом на схеме ДНА приведено в таблице вместе с графическими иллюстрациями ДНА.

При известном отношении мощностей излучения в главном и обратном направлении(f:b ratio в дБ), значение поля может быть рассчитано по формуле:

две цифры: ,

(Пример заполнения: при ослаблении 20 дБ данная величина будет равна 10).

2.2.    Для ДНА: СА, СВ, СС и КА в строке должны быть закодированы следующие данные:

Символы с 1 по 3	Символы не обозначают угол, как в п. 2.1. Цифры описывают коэффициент ослабления в провале, между лепестками ДНА. Они могут быть получены из значений ослабления в ДНА, умноженных на 100.

Символы с 4 по 5	Символы описывают тип ДНА.

(Пр. СА, СВ и т.д.–ниже приведены графические иллюстрации ДНА)

Символы с 6 по 7	Для типов антенн не имеющих совсем или имеющих незначительные боковые лепестки, эти цифры равны 00. Если боковые лепестки превосходят линии диаграммы направленности антенны, описанные первыми тремя цифрами, необходимо рассматривать наибольший из боковых лепестков. В этом случае цифры 6-7 рассчитываются таким же образом, как и цифры 6-7, описанные в п. 2.1.

Типы антенн: СА, СВ, СС и DE имеют несколько главных лепестков. В этих случаях применяется процедура, описанная в п.п. 2.1 и 2.2. Тем не менее характеристическая строка должна быть дана только для одного главного лепестка.

Ниже приведены графические иллюстрации девяти типовых групп ДНА.

| Численное значение | Ослабление бокового лепестка |
| --- | --- |
| 90 | 0.9 = | -1 дБ |
| 80 | 0.8 = | -2 дБ |
| 70 | 0.7 = | -3 дБ |
| 60 | 0.6 = | -4.5 дБ |
| 50 | 0.5 = | -6 дБ |
| 40 | 0.4 = | -8 дБ |
| 30 | 0.3 = | -10.5 дБ |
| 20 | 0.2 = | -14.5 дБ |
| 10 | 0.1 = | -20 дБ |
| 05 | 0.05 = | -26 дБ |

| Численное значение | Ослабление бокового лепестка |
| --- | --- |
| 90 | 0.9 = | -1 дБ |
| 80 | 0.8 = | -2 дБ |
| 70 | 0.7 = | -3 дБ |
| 60 | 0.6 = | -4.5 дБ |
| 50 | 0.5 = | -6 дБ |
| 40 | 0.4 = | -8 дБ |
| 30 | 0.3 = | -10.5 дБ |
| 20 | 0.2 = | -14.5 дБ |
| 10 | 0.1 = | -20 дБ |
| 05 | 0.05 = | -26 дБ |

# Endnotes

Максимальное расстояние распространения через границу определяется как расстояние от точки на границе запрашивающей администрации в направлении затронутой администрации на продолжении прямой линии от координируемой станции к точке на линии границы.

Критерий относится к узкополосным приложениям (ширина канала до 25 кГц) при внутриканальной помехе, для 50% места и 10% времени, при высоте антенны приемника h=10м над уровнем земли. Для широкополосных приложений с шириной канала более 25 кГц в соответствии с Рекомендацией T/R 25-08 к указанному значению добавляется величина, равная 6*Log (∆f / 25 кГц), где ∆f (в кГц) ширина широкополосного канала.

Критерий приводится для случая внутриканальной помехи, для 50% места, 10% времени, и с учетом высоты антенны h=3м над уровнем земли.

При заключении двусторонних соглашений администрации могут договориться об использовании одного из предложенных вариантов.

В соответствии с 5.430A РР уровень ППМ на высоте 3 м над уровнем земли не должна превышать -154,5 дБ(Вт/м2·4кГц) в более чем в 20% времени на границе территории любой другой администрации.

Координационным расстоянием считается кратчайшее расстояние от линии границы до станции фиксированной службы.

Если высота передающей антенны не превышает 300м над уровнем моря в точке установки антенны, 
то максимальная дальность, в пределах которой производится координация, в диапазоне ниже 10 ГГц 
ограничивается 100 км

Маркеры секции (выделено жирным шрифтом) и элементы данных (значения приведены только в качестве примеров).

В случае координации частотных присвоений приемной абонентской/базовой станции фиксированной службы в данном поле должны быть указаны ее следующие технические характеристики: коэффициент усиления антенны, ширина и азимут главного лепестка диаграммы направленности антенны, защитное отношение и чувствительность приемника. Наличие параметров приемной станции фиксированной службы в поле t_remarks формы считается автоматическим запросом на проведение координации ее частотного присвоения. Если характеристики приемной станции фиксированной службы в поле t_remarks отсутствуют, то направление такой формы означает запрос на координацию только частотных присвоений передающей станции фиксированной службы.

Маркеры секции (выделено жирным шрифтом) и элементы данных (значения приведены только в качестве примеров).

Принцип кодирования диаграммы направленности антенны описан в Приложении 7 к настоящей Процедуре. Поле «t_remarks» ОБЯЗАТЕЛЬНО при использовании направленной антенны.

Маркеры секции (выделено жирным шрифтом) и элементы данных (значения приведены только в качестве примеров).

Маркеры секции (выделено жирным шрифтом) и элементы данных (значения приведены только в качестве примеров).