Приложение к Решению №43/4

Утверждено

Решением Совета глав АС РСС

№ 43/4 от 23.11.2010

Рекомендация по координации новых и модификации плановых частотных присвоений/выделений цифрового вещания в полосах частот 
174-230 МГц и 470-862 МГц между АС РСС

Настоящий документ разработан в интересах администраций связи Регионального содружества в области связи с целью облегчить проведение взаимной координации частотных присвоений цифрового ТВ вещания при реализации национальных цифровых выделений Плана GE06 и при модификации этого плана. Документ может применяться администрациями связи в процессе взаимной координации и при разработке двухсторонних и многосторонних соглашений.

Условия и принципы координации, представленные в данном документе, касаются только случаев координации между радиовещательными службами и не отменяют положений GE06 [или других договоренностей между АС] в отношении координации 
с радиовещательными и другими первичными службами.

Данный документ не содержит принципы и условия координации радиовещательной службы в отношении других первичных служб отличных от радиовещания и не затрагивает обязательства по их координации в соответствии с положениями Соглашения GE06 [или других договоренностей принятых АС по этому вопросу]. Условия координации радиовещательной службы в отношении других первичных служб отличных от радиовещания являются предметом двусторонних и/или многосторонних соглашений.

В полосе 174-230 МГц положения данного документа могут применяться для полос частот, в которых в соответствии НТРЧ отсутствуют станции  радиослужб, отличных 
от радиовещательной, если иное не определено АС, проводящими координацию.

С целью оптимизации используемого частотного ресурса в приграничных выделениях 
в диапазоне 174-230 МГц АС РСС целесообразно рассмотреть вопрос о возможном перепланировании каналов.

1.  Основные положения

1.1. Применению всех процедур координации в соответствии с Соглашением Женева-06 (GE06) может предшествовать двусторонняя координация, которая может также применяться при возражении администрации связи на публикацию в специальном разделе GE06 BR IFIC.

1.2. Для проведения двусторонней координации присвоений радиовещательной службы предлагается следующая процедура.

Администрации должны представить ответ в отношении запроса, представленного для проведения двусторонней координации  присвоений/выделений радиовещательной службы, 
в течение 10 недель после отправки запроса по e-mail и по факсу. При направлении запроса 
по электронной почте запрашивающая администрация должна направить по факсу сопроводительное письмо в запрашиваемую администрацию. Если ответ не получен, 
то должно быть направлено срочное напоминание. Администрации, не ответившие в течение 
2 недель с даты отправления срочного напоминания, рассматриваются как согласившиеся 
с предложенными изменениями в части требований по координации с радиовещательной службой, если только администрация, согласия которой добиваются, не запросила дополнительное время на рассмотрение координационного запроса.

При возражении затронутой администрации на запрос по двусторонней координации или на публикацию в спецразделе GE06 BR IFIC, администрация, запрашивающая координацию, направляет затронутой администрации, либо результаты своих расчетов, либо новые технические характеристики выделения/присвоения.

Если ответ от затронутой администрации не получен в течение 10 недель после отправки запроса по e-mail и по факсу, то должно быть направлено срочное напоминание. Администрации, не ответившие в течение 2 недель с даты отправления срочного напоминания, рассматриваются как согласившиеся с предложенными изменениями в части требований по координации с радиовещательной службой.

1.3. При подготовке ответа на координационный запрос администрация может руководствоваться результатами оценок в соответствии с принципами и критериями изложенными ниже. В то же время независимо от результатов оценки совместимости между станциями наземного вещания, администрация при подготовке ответа на координационный запрос может также руководствоваться оценкой влияния координируемого присвоения/выделения на развитие радиослужб на своей территории.

Администрация, возражающая против полученного запроса на координацию, должна стараться представить предложение по разумному изменению запроса, которое не только обеспечит адекватную защиту ее существующих и планируемых служб, но также, насколько возможно, сохранит исходную цель первоначального запроса на координацию. Под разумным изменением подразумевается, например, соответствующее ограничение уровня ЭИМ или использование альтернативного ТВ канала.

1.4. В случае возникновения разногласий при применении данного документа администрации руководствуются положениями и процедурами Соглашения GE06.

1.5. В случае проведения координации через публикацию МСЭ-R затронутая администрация должна направить свой ответ в МСЭ-R и копию ответа в запрашивающую администрацию.

2.  Координация, касающаяся реализации выделений, записанных в Плане GE06

2.1. При координации частотных присвоений, реализующих плановые присвоения/выделения, должны учитываться административные декларации, заключенные администрациями при формировании Плана GE06.

2.2. Для реализации выделений, имеющих примечание R-1, совместимость 
с аналоговыми частотными присвоениями должна определяться по согласованным критериям, приведённым в параграфе 2.1 Приложения 1 «Методики расчетов и критерии оценки ЭМС наземного вещания для координации в рамках Соглашения GE06» (далее - Методика).

2.3. Для реализации выделений, имеющих примечание R-2, совместимость 
с соответствующими выделениями и присвоениями другой Стороны должна определяться 
по согласованным критериям, приведённым в параграфе 2.2 Методики.

3.  Координация присвоений, предложенных для включения в План GE06 или для модификации Плана GE06

3.1. Совместимость с аналоговыми частотными присвоениями должна определяться  по согласованным критериям, приведённым в параграфе 3.1 Методики.

3.2. Совместимость с соответствующими выделениями или цифровыми присвоениями, связанными с выделениями, должна определяться по согласованным критериям, приведённым в параграфе 3.2 Методики.

Приложение 1

## Методика расчетов и критерии оценки ЭМС наземного вещания

## для координации в рамках Соглашения GE06

Принципы, методика расчётов и критерии оценки ЭМС основаны на положениях статей Соглашения GE06 и Рекомендациях МСЭ-R.

1.  Методика расчетов

1.1. Расчеты ЭМС проводятся в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.1546 (действующей на момент проведения координации) и методикой, изложенной в Приложении 2 GE06. Уровни тропосферных помех рассчитываются с использованием кривых распространения для 1 % времени и 50 % мест.

Суммарная напряжённость поля нескольких помех рассчитывается по методу суммирования мощностей.

1.2. Определение необходимости координации проводится на основе построения координационных контуров в соответствии с методикой, изложенной в Приложении 4 Соглашения GE06.

1.3. Для аналоговых, а также цифровых присвоений/выделений с фиксированным способом приёма учитываются направленность приёмных антенн и развязка по поляризации 
в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R BT. 419. В случае ортогональной поляризации для всех углов азимута применяется суммарное значение развязки, составляющее 
16 дБ (п.3.2.1.5 Гл.3 Приложения 2 Соглашения GE06). При мобильном и портативном приёме цифрового вещания развязка по поляризации не учитывается.

1.4. Защитные отношения для расчетов уровней помех должны соответствовать Рекомендациям МСЭ-R ВТ.655 и ВТ.1368, а также Приложению 3.3 Соглашения GE06.

1.5. При ссылке на Рекомендации МСЭ-R в этом документе должны использоваться последние опубликованные версии, если не будет указано иного.

1.6. Контрольные точки аналоговых присвоений должны определяться на границе зоны обслуживания с интервалом по азимутальным направлениям 10° от места размещения станции.

1.7. Расчет уровня помех для различных групп выделений, взаимосвязанных присвоений и ОЧС должен проводиться в соответствии с методами расчетов, приведенными 
в Приложении 3.7 или Статье 3 СоглашенияGE06. Однако для выделений со связанными 
с ними присвоениями помехи рассчитываются так, как если бы они создавались только реализованными присвоениями, а не эталонной сетью выделений.

2. Критерии оценки совместимости для реализации выделений, внесенных в План GE06, но имеющих примечания R1 и/или R2

Для оценки совместимости при реализации выделения, имеющего примечание R1 и/или R2 с существующими или планируемыми службами вещания другой Стороны, будут применяться следующие критерии:

2.1. В результате реализации выделения увеличение используемой напряженности поля любого аналогового присвоения другой Стороны, внесенного в аналоговый План GE06A или взаимно скоординированного в соответствии с положениями Соглашения GE06, не должно превышать 0,3 дБ.

Используемая напряженность поля до реализации выделения рассчитывается 
с использованием всех существующих записей в Плане GE06A и всех взаимно скоординированных частотных присвоений в соответствии с положениями Соглашения GE06. Используемая напряженность поля после реализации выделения рассчитывается 
с использованием всех существующих записей в Плане GE06A и всех взаимно скоординированных частотных присвоений в соответствии с положениями Соглашения GE06, за вычетом аналоговых записей, которые заменяются реализацией выделения (если таковые имеются) и добавлением цифровых присвоений.

2.2 Критерии для диапазона частот 174-230 МГц.

В диапазоне частот 174-230 МГц суммарная напряженность поля помехи (EΣ) о
т реализации выделения, рассчитанная в любой контрольной точке на границе любого выделения /зоны обслуживания станции не должна превышать значений, указанных 
в Таблицах 1-2.

Таблица 1

Допустимая суммарная напряженность поля помехи

для защиты выделений/присвоений DVB-T

| Эталонная конфигурация планирования | ЭКП 1 (RPC 1) | ЭКП 2 (RPC 2) | ЭКП 3 (RPC 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Эталонная система DVB-T | 64 QAM, 3/4 | 16 QAM, 5/6 | 16 QAM, 3/4 |
| Защищаемый процент мест | 95% | 95% | 95% |
| Эталонное значение (Emed)ref, дБ(мкВ/м) при fr = 200 МГц | 50 | 67 | 76 |
| Объединенный поправочный коэффициент по местоположению | 12,7 | 12,7 | 14,6 |
| Защитное отношение |  |  |  |
| - от DVB-T | 21 | 19,4 | 18 |
| - от T-DAB | 27,2 | 24,4 | 23,6 |
| Допустимая суммарная напряженность поля помехи ЕΣ200, дБ(мкВ/м)* |  |  |  |
| - от DVB-T | 16,3 | 34,9 | 43,4 |
| - от T-DAB | 10,1 | 29,9 | 37,8 |

Таблица 2

Допустимая суммарная напряженность поля помехи

для защиты выделений/присвоений T-DAB

| Эталонная конфигурация планирования | ЭКП 4 (RPC 4) | ЭКП 5 (RPC 5) |
| --- | --- | --- |
| Защищаемый процент мест | 99% | 95% |
| Эталонное значение (Emed)ref, дБ(мкВ/м) при fr = 200 МГц | 60 | 66 |
| Объединенный поправочный коэффициент по местоположению | 18,1 | 12,7 |
| Защитное отношение |  |  |
| - от DVB-T | 9 | 9 |
| - от T-DAB | 15 | 15 |
| Допустимая суммарная напряженность поля помехи ЕΣ, дБ(мкВ/м)* |  |  |
| - от DVB-T | 32,9 | 44,3 |
| - от T-DAB | 26,9 | 38,3 |

Примечание к Таблицам 1-2:

* Необходимо учитывать коррекцию по частоте в соответствии с  Соглашением GE06:

ЕΣ = ЕΣ200+20*log(f/200), дБмкВ/м (для ЭКП 1);

ЕΣ = ЕΣ200 +30*log(f/200), дБмкВ/м (для ЭКП 2-ЭКП5).

2.3 Критерии для диапазона частот 470-862 МГц.

В диапазоне частот 470-862  МГц суммарная напряженность поля помехи 
от реализации выделения, рассчитанная в любой контрольной точке на границе любого выделения (зоны обслуживания присвоения) другой Стороны должна зависеть от типа приёма, минимальной напряженности поля, учитывать эталонное значение C/N (дБ) и поправку 
на уменьшение процента мест приема (% L, дБ) :

| Эталонная конфигурация планирования | ЭКП 1 | ЭКП 2 | ЭКП 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Допустимая суммарная напряженность поля помехи ЕΣ, дБ(мкВ/м) | 38* | 46 | 53 |
| Эталонное значение (Emed)ref, дБ(мкВ/м) при fr = 650 МГц | 56 | 78 | 88 |

* Примечание: с учетом коэффициента направленности приемной антенны.

Также необходимо учитывать коррекцию по частоте в соответствии с Приложением 3.5 Соглашения GE06 для диапазонов IV и V, DVB-T на DVB-T:

ЕΣ = 38+20*log(f/650) дБмкВ/м (для ЭКП 1)

ЕΣ = 46+30*log(f/650) дБмкВ/м (для ЭКП 2)

ЕΣ = 53+30*log(f/650) дБмкВ/м (для ЭКП 3)

3. Критерии оценки совместимости для присвоений, предложенных для добавления в План GE06 или к изменению в Плане GE06

Для оценки совместимости присвоений, предложенных для добавления в План GE06 или модификации Плана GE06, будут применяться следующие критерии:

3.1. В результате добавления или модификации присвоения результирующее увеличение используемой напряженности поля любого аналогового присвоения другой Стороны, записанного в План GЕ06A аналоговых присвоений, или взаимно скоординированных, не должно превышать 0,3 дБ. Используемая напряженность поля 
до добавления или модификации присвоения рассчитывается с использованием всех существующих записей в Плане GE06A и взаимно скоординированных аналоговых частотных присвоений в соответствующих контрольных точках, определенных выше (п.1.6).

3.2. Диапазон частот 174-230 МГц: суммарная напряженность поля помехи (ЕΣ) при добавлении или модификации частотного присвоения, рассчитанная  в любой контрольной точке на границе любого выделения /зоны обслуживания станции не должна превышать значений, указанных в Таблицах 1-2.

3.3. Диапазон частот 470-862 МГц: в результате добавления или модификации присвоения напряженность поля помехи в любой контрольной точке на границе любого выделения (зоны обслуживания присвоения) другой Стороны должна завесить от типа приёма, минимальной напряженности поля, учитывать эталонное значение C/N (дБ) и поправку 
на уменьшение процента мест приема (%L, дБ)

| Эталонная конфигурация планирования | ЭКП 1 | ЭКП 2 | ЭКП 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Допустимая суммарная напряженность поля помехи ЕΣ, дБ(мкВ/м) | 38* | 46 | 53 |
| Эталонное значение (Emed)ref, дБ(мкВ/м) при fr = 650 МГц | 56 | 78 | 88 |

* Примечание: с учетом коэффициента направленности приемной антенны.

Также необходимо учитывать коррекцию по частоте в соответствии с Приложением 3.5 Соглашения GE06 для диапазонов IV и V, DVB-T на DVB-T:

ЕΣ = 38+20*log(f/650) дБмкВ/м (для ЭКП 1)

ЕΣ = 46+30*log(f/650) дБмкВ/м (для ЭКП 2)

ЕΣ = 53+30*log(f/650) дБмкВ/м (для ЭКП 3).

4. Защитные отношения для случая использования АС в приграничных районах для частотного диапазона 174-230 МГц сетки частот с различной шириной канала 
(7 МГц и 8 МГц) для DVB-T и T-DAB

В этом случае в приграничных районах АС Украины, России и Беларуси, возможна  работа станций цифрового телевизионного и звукового вещания с частично перекрывающимися каналами в связи с тем, что в этом диапазоне АС Беларуси и России используют сетку с шириной канала 8 МГц, а АС Украины сетку с шириной канала 7 МГц.

Необходимо проведение дополнительных исследований для определения защитных отношений для случаев перекрытия каналов.

Приложение 2

Требуемые расстояния

разнесения для диапазона 470-862 МГц между выделениями, использующими одинаковые частотные каналы,

в зависимости от используемой конфигурации сети.

Расчет суммарного поля помехи выполнялся по методу Monte Carlo.

Первая строка отображает расстояние требуемого разнесения при 100 % суши.

Вторая строка отображает расстояние требуемого разнесения над холодным морем.

| Помеха Прием Band IV/V | DVB-T | RPC1 (фиксированный) | RPC2 (мобильный, портативный внешний) | RPC3 (портативный внутренний) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RN1 | RN2 | RN3 | RN4 | RN1 | RN2 | RN3 | RN4 | RN1 | RN2 | RN3 | RN4 |
|  | 2R | км | 161 | 53 | 50 | 46 | 115 | 33 | 33 | 29 | 92 | 33 | 33 | 29 |
|  | d | km | 70 | 40 | 40 | 40 | 50 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | 7xND | 3xND | 3xND | 3xD* | 7xND | 3xND | 3xND | 3xD* | 7xND | 3xND | 3xND | 3xD* |
|  | P | dBW | 40 | 30 | 29 | 26 | 47 | 36 | 42 | 34 | 49 | 43 | 49 | 42 |
| dB | Er | C/N | %L | Ei | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | Km |
| RPC1 95% | 56 | 21 | 13-16* | 38 | 122 335 | 76 356 | 78 358 | 55 280 | 186 460 | 108 430 | 144 505 | 81 350 | 219 524 | 152 524 | 298 614 | 117 432 |
| RPC2 95% | 78 | 19 | 13 | 46 | 76 251 | 52 281 | 54 284 | 36 204 | 125 360 | 75 345 | 99 407 | 55 274 | 151 413 | 104 423 | 139 497 | 79 347 |
| RPC3 95% | 88 | 17 | 18 | 53 | 47 173 | 36 215 | 37 217 | 19 136 | 85 288 | 53 280 | 71 335 | 39 208 | 104 333 | 76 348 | 100 411 | 57 282 |

*)    учитывает поправку на направленность приемной антенны  –16 дБ для 650 МГц.

# Footnotes

См. Приложение 2