Приложение 3 к Решению № 44/1

Гармонизированный частотный план для перспективных систем 
подвижной службы в диапазоне 790-862 МГц.

Гармонизированный частотный план состоит из двух блоков величиной 30 МГц 
с дуплексным разносом между ними 11 МГц и защитным интервалом в 1 МГц, начиная 
с полосы частот 790 МГц. При этом величина минимального применяемого частотного блока составляет 5 МГц. Для частотного дуплексного разноса (FDD) «линия вниз» начинается с 791 МГц, а «линия вверх» для частотного дуплексного разноса (FDD) начинается с 832 МГц.

| 790- 791 | 791-796 | 796- 801 | 801-806 | 806- 811 | 811-816 | 816- 821 | 821- 832 | 832- 837 | 837- 842 | 842- 847 | 847- 852 | 852- 857 | 857- 862 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитный интервал | линия вниз | Дуплексный разнос | линия вверх |
| 1 МГц | 30 МГц (6 блоков по 5 МГц) | 11 МГц | 30 МГц (6 блоков по 5 МГц) |